《梅州城区梅州梅县机场片区控制性详细规划》

主要内容

## 一、规划范围

## 机场片区位于梅州中心城区南部，规划编制范围东至华南大道，南至大觉禅寺、北至梅塘东路，西至梅江，总用地面积约6.69平方公里。

图1区位

## 二、规划原则

（一）生态性原则

充分尊重现状，因地制宜，合理利用梅江、河塘、规划区内典型的田园风貌、生态斑块等生态自然资源，注重滨水岸线设计及其景观与周边地块的衔接，减少发展可能导致的生态破坏，营造绿色生态、环境优美的滨水空间。

（二）特色性原则

充分利用规划区历史资源较多且相对集聚，客家风貌特征良好等特点，营造具有丰富文化魅力和运营活力的城市空间。

（三）远近结合原则

充分考虑机场搬迁的影响，区分远近期控制要求与发展需求，在道路、绿廊、空间等方面预留远近期对接的可行性。

（四）刚弹结合原则

充分尊重机场片区的特殊性，通过设置预留发展用地、用地兼容性、路网弹性控制等手段，采用刚性与弹性相结合方式，对重大基础设施以及山体、水体、绿地保护提出刚性规定，对局部开发和建设提出引导。为保证远期发展的更多可能性，在用地组织上保持足够的弹性和灵活性，既要能满足现实要求，也要为未来的扩展留有足够的空间，以适应不确定的环境变化。

## 三、发展目标与功能定位

（一）发展目标

梅州梅县机场位于江南新城中轴线的西侧，是助力梅州社会经济发展的重要支撑，其还将在一定时期内承担机场功能。结合上层次及相关规划、相关文件综合确定发展目标为：推进梅州梅县机场升级改造，增加梅州梅县机场航线航班，提高梅州梅县机场通航保障功能；着眼长远，为梅州梅县机场搬迁后的建设预留白地。

（二）功能定位

## 基于上层次及相关规划、区域功能、现状功能及周边片区功能等分析的基础上，将片区定位为：江南新城延展综合配套区、滨江田园生态休闲区和梅州航空综合配套服务区。主导功能为：航空服务、生活居住、商业综合服务、生态文化等。此定位及主导功能，将更好地体现了机场近期的功能需求及未来发展的设想。

## 四、空间结构

## 本次规划空间结构为“一轴一带，两节点六分区”。

## 一轴：空间发展轴，串联梅县新城与江南新城。

## 一带：滨江休闲绿带，结合梅江及绿地，串联区内各滨水空间。

## 两节点：结合机场及商业服务中心打造机场门户集散服务心，结合梅江东岸围龙屋打造滨水特色节点。

## 六分区：包括滨江休闲区、滨江宜居区、空港服务区、机场门户综合发展区、预留发展区、客家田园区。

图2 规划结构图

五、人口规模与建设用地规模

## 规划范围总用地面积668.61公顷，城市建设用地约426.81公顷。考虑不确定因素及预留适度弹性，预测机场片区近期总人口规模为2万人。

## 六、土地利用规划

参照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB5037-2011）的相关规定执行，根据规划控制的实际要求，将用地分为七大类：居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地，以中类为主、小类为辅。

本次规划区范围总面积为668.61公顷，其中城市建设用地面积为426.81公顷（含白地175.68公顷），村庄建设用地面积约9.99公顷，区域交通用地约97.6公顷。建设用地总面积约为534.4公顷，扣除区域交通用地（机场用地）及白地，按规划2万人算，人均建设用地面积约267平方米/人。

城市建设用地中，居住用地面积约36.7公顷，公共管理与公共服务设施用地面积9.54公顷，商业服务业设施用地面积43.38公顷，物流仓储用地面积1.23公顷，工业用地面积0.54公顷，道路与交通设施用地面积97.05公顷，公用设施用地面积4.49公顷，绿地与广场用地面积约58.2公顷。

本规划将远期不确定用地、机场周边暂时碎片化地块设置为“白地”, 本次“白地”规划总用地面积约175.68公顷。另外，规划水域面积62.85公顷，规划农林用地面积71.36公顷。

规划采用三级图则控制体系，分别为片区总图则、管理单元图则、地块图则。控制内容主要包括：

（一）强制性控制内容：土地使用性质、建筑密度、建筑限高、容积率、绿地率、配套设施（公共服务设施、交通设施、市政公用设施）。

（二）除以上内容外，其余为指导性内容，是参照执行的指标。主要包括人口数、建筑形式、建筑色彩等。

图3 近期土地利用规划图                图4 远期土地利用规划图

## 七、道路交通规划

道路交通规划近远期分期建设。近期主要利用现状道路，解决机场对片区的分割问题，完善机场两侧用地的道路系统，并依托现状机场路形成一个基本通畅的路网体系。远期落实《梅州市中心城区市政专项规划》主次干道，加强与周边片区的联系；增加内部支路及优化线型，以增加各组团区域的可达性和连通性。

规划形成“三横两纵”干道网结构。

图5 近期道路系统规划图                 图6 远期道路系统规划图

## 八、公共服务设施规划

按照国家，省住建厅、省民政厅《关于规范新建住宅物业配建社区公共服务用地的通知》，以及梅州市相关标准和规范要求，采用分级与分类相结合的方法配置公共服务设施。按市级、区级、居住区级及居住小区级四级配置商业、教育、医疗、文化、管理五类公共服务设施。

图5 公共服务设施规划图

## 九、绿地系统规划

规划落实总规中的绿廊：梅塘湾公园绿带、梅大高速城市绿廊。规划绿地系统结构为“三横一纵一环”：

（1）三横：为梅大高速城市绿廊、发展轴绿廊和梅塘东路南侧的次级绿廊。是机场片区绿地系统的重要组成部分，串联片区内东西向若干绿化景观节点与开放空间。

（2）一纵：为依托梅江滨水空间，规划梅塘湾公园绿带，串联起多个功能区。通过开放视线景观，强化步行空间的塑造，突出景观功能。并垂直梅塘湾公园绿带规划垂直绿廊，渗入周边城区。

（3）一环：景观活动绿环，串联围龙屋集中的区域以及各组团中心，形成集绿色生态和历史传承为一体的文化特色绿廊。

规划绿地总面积58.2公顷，占城市建设用地总面积13.64%。其中，公园绿地（G1）用地面积30.68公顷，防护绿地（G2）用地面积27.52公顷，人均公园绿地用地面积为15平方米/人。

## 十、市政工程系统规划

（一）竖向规划

按照满足使用要求，节省土方和减少防护工程的原则，规划新建道路填挖高度和深度都不宜太大，并且须与现状道路、高速及铁路的竖向充分衔接，不改变铁路和高速的竖向高程，满足使用要求。规划大部分道路坡度控制在2%以内，特殊地段干道坡度不宜超过5%，且长度不宜超过300米，支路不宜超过6％。道路的坡向应尽量与雨水排水方向一致，以便于管道的敷设，减少管道的埋深。

（二）市政设施规划

本规划区内新增1所110KV变电站。规划区内按《邮政普遍服务标准》1.5~2km服务半径新增2处邮政营业场所，新建2座垃圾转运站、1座一级消防站、2处电排站、1处污水泵站以及1处提防管理处及防汛物资仓库。