建设项目环境影响报告表

项目名称：梅州市超强种养科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：梅州市超强种养科技有限公司

编制日期：2017年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 梅州市超强种养科技有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 梅州市超强种养科技有限公司 |
| 法人代表 | 张文超 | 联系人 | 邹冬城 |
| 通讯地址 | 梅州市蕉华工业园莲塘管区琉井41号(N24°35′24″ E116°8′11″） |
| 联系电话 | 13823836614 | 传真 | —— | 邮政编码 | 514100 |
| 建设地点 | 梅州市蕉华工业园莲塘管区琉井41号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | N7852 游览景区管理 A014 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
| 建筑面积 (平方米） | 30000 | 绿化面积 （平方米） | 13500 |
| 总投资 （万元） | 24000 | 其中环保投资（万元） | 120 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 拟建成日期 | 2018年07月 |
| 1、项目概况 梅州市超强种养科技有限公司位于梅州市蕉华工业园莲塘管区琉井41号，项目中心地理位置为：N24°35′24″ E116°8′11″ ，项目建筑面积30000平方米，项目用作以种植为主的集体验、采摘、亲子活动、农业科普等为一体的新农业观光产业园。 十八大以来，梅州市发展文化旅游与现代农业并驾齐驱，全力推动产业转型升级，构建以保护生态、发展生态为特色的绿色现代产业体系。我国农业发展已进入了加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期。创造国家现代农业示范园是农业发展趋势，创新工作思路，强化工作指导，促进农业增产增效、农民持续增收的重大举措，对示范和引领现代农业建设具有重大意义。 本项目计划2017年11月开工建设，并于2018年7月建设完成，施工期7个月。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第44号项《建设目环境影响评价分类管理目录》有关规定及要求,对该项目进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，受“梅州市超强种养科技有限公司”委托，我司承担了该项目的环境影响评价工作，并编制完成了建项目建设项目环境影响报告表。 |
| 项目概况 项目于2016年3月在蕉岭蕉华工业园成立，公司租约了包括琉井、窝里、楼一、楼二、岗下等队约350亩土地，用作以种植为主的集体验、采摘、亲子活动、农业科普等为一体的新农业观光产业园,项目主要建设内容及主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要建筑内容 序号 项目 单位 数值 备注 1 露天停车场 平方米 2000 占地面积，合计200个车位 2 游园路 米 3000 长度，采用透水砖、青砖铺筑 3 蔬菜采摘区 平方米 12000 占地面积，叶菜、根茎菜、瓜果菜 4 水果采摘区 平方米 5000 占地面积，草莓、葡萄 5 休闲垂钓区 平方米 1000 占地面积，利用天然山塘，四大家鱼 6 农家餐厅 平方米 500 建筑面积，1栋，单层，设50个餐位 7 员工办公及宿舍楼 平方米 1500 建筑面积，1栋，1层 8 仓库 平方米 3000 建筑面积，1栋，1层 9 冷藏库 平方米 2000 建筑面积，1栋，1层 10 其他配套设施 个 约50 主要是说明牌、指示牌等 项目主要建筑内容见表1-2。 表1-2 项目主要建筑内容 序号 主要建设内容 数量和层数 建筑面积(m2) 备注（方位等） 1 厨房 1层 200m² 2 大厅 1层 500m² 3 厢房 1层 1000m² 合计 主要生产设备见表1-3。 表1-3主要生产设备 机械设备名称 型号 数量 产地 用途 农机 雷沃欧豹M704 1 水肥一体化设备 空气冷却器 燃气双头炒炉 RZ-2150 1 梅州 烹调加工 单头电大锅 D-1200 1 广州 烹调加工 八头光波炉 RZ-300 1 东莞 烹调加工 环保净化烟罩 RZ-JH-5 1 梅州 油烟分离 油烟处理器 HX-20000 1 东莞 净化油烟 离心风机 GLD-11 1 广州 抽排油烟 5、项目原辅材料 项目使用的原辅材料主要为农家肥、复合肥、微量元素、秸秆等。项目种植主要原辅材料及消耗量见表1-4、项目餐饮主要原辅材料及消耗量表1-5。 表1-4项目种植主要原辅材料及消耗量 名称 消耗量 单位 备注 农家肥 1000 t/a 均为外购干粪，农家肥和秸秆以5:1的比例混合后堆放于堆粪仓库，堆放15天左右使用，秸秆有防病虫害的作用 秸秆 5 t/a 复合肥 200 t/a 市场购买 微量元素 30 t/a 市场购买，含碳、氢、氧、氮、磷、钾6种植物所需微量元素 种子 300 kg 纯度等指标符合国标 育苗基质 8 万m3 - 塑料花盆 2.5 万只 - 包装袋 12.0 万个 - 地膜 8.5 t 黑色 遮阳网 26.5 万m2 黑色；遮光率60% 防虫网 5.0 万m2 白色；24目 水 自来水 t/a 有附近水渠供给 农用化学物质的施用： 农药：农药是为保障促进作物的成长，所施用的杀虫、除草等药物的统称。农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。施药时应考虑不同的防治对象选择合适的用药药剂量。各类农药使用时，均需按照商品介绍说明书推荐量使用，严格掌握施药量，不能任意增减。操作时不仅药量、水量称准，还应将面积量准，才能真正做到准确用药，取得较好的防治效果。另外，还要尽可能减少施药的次数。农药防治还要结合其他有关的防治方法才能收到较好的防治效果。 肥料：提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质。肥料品种繁多，根据肥料提供植物营养成分，分为无机肥料、有机肥料和有机无肥料3类。为适应农业现代化发展的需要，化肥生产除继续增加产量外，正朝着高效复合化，并结合施肥机械化、运肥管道化、水肥灌溉仪表化方向发展。液氨、聚磷酸铵、聚磷酸钾等因具有养分浓度高或副成分少等优点，成为大力发展的主要化肥品种。但是，长期大量地施用化学肥料，常导致环境污染。为了保持农业生态平衡，应提倡有机肥与化肥配合使用，以便在满足作物对养分需要的同时避免土壤性质恶化和环境污染。 地膜：地膜即是石油化工产品的聚氯乙烯产品。地膜看上去薄薄一层，但作用相当大。不仅能够提高地温、保水、保土、保肥提高肥效，而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝、抑盐保苗、改进近地面光热条件，使产品卫生清洁等多功能。对于那些刚出土的幼苗来说，具有根护眼促长等作用。 表1-5项目餐饮主要原辅材料及消耗量 原、辅料名称 年用量 （吨/年） 原料来源 备注 原料 蔬菜 25 自供 鱼、鹅 30 外购 辅料 （配件） 油、盐 15 外购 调味料 20 外购 6、项目产品及年产生量见表1-6。 表1-6项目产品及年产生量 产品名称 年产量 备注 绿色蔬菜 800吨 客家菜 5000万 烧腊、河鲜 3000万 7、施工期给排水：主要是施工废水和施工人员生活污水以及公厕用水 （1）施工废水：根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）相关规定，按建筑面积为基数，以2.9L/m2·d计，项目建筑面积为30000m2，施工期7个月（按210天计），则项目施工期用水量约18270t，产污系数按0.9计，则施工废水产生量约16443t；施工废水经隔油、沉淀后回用于施工场地，不外排。 （2）施工人员生活污水：施工人数约100人，施工期约7个月（按210天计），用水标准按40L/d·人计，施工人员生活用水量约840t，产污系数按0.9计，则施工人员生活污水产生量为756t，经三级化粪池处理至农灌标准后用于附近林灌、农灌。 （3）公厕用水：项目施工期设公厕2坐，坑位8个，根据《广东省用水定额》（DB44/T-2014）表4相关规定，按1000升/坑位.日计，则本项目公厕用水量为8t/d，2880t/a（全年按360天计算）。产污系数按0.9计，则本项目的公厕污水产生量约7.2t/d、2592t/a。 8、运营期给排水：项目用水主要为绿化农灌用水、餐饮用水、员工生活用水、公厕用水 （1）绿化农灌用水：本项目规划绿化农灌面积约为30000m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表4相关规定，绿化用水按1.1升/m2·日，年浇灌150天计算，用水量约3.3t/d、4950t/a，绿化用水被土壤吸收或自然蒸发，不外排。 （2）餐饮用水：本项目拟设一座农家餐厅提供餐饮服务，拟设200个餐位，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表4相关规定，按145升/餐位·日计，则餐饮用水量约29t/d、10440t/a（全年按360天计），产污系数按0.9计，则餐饮废水量约26.1t/d、9396t/a。 （3）员工用水：本项目拟招员工80人，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表5相关规定，农村居民（其他地区）按每人140L/d计，则员工生活用水量约11.2t/d、4032t/a，产污系数按0.9计，则员工生活污水量约10.08t/d、3628.8t/d。 （4）公厕用水：项目拟设公厕8坐，坑位32个，根据《广东省用水定额》（DB44/T-2014）表4相关规定，按1000升/坑位.日计，则本项目公厕用水量为32t/d，11520t/a（全年按360天计算）。产污系数按0.9计，则本项目的公厕污水产生量约28.8t/d、10368t/a。 本项目采用雨污分离，项目将餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘（约300m3）作进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排，对周围水环境影响较小。 9、劳动定员及工作制度班 定员：80人，每人每个月工作日为26天，分早、晚班，年工作312天，均在园内食宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 该项目为新建项目，不存在原有污染源情况。 本项目区域大气、水、声环境质量良好，无制约本项目建设的因素。但需要注意项目产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 蕉岭县位于广东省东北部（北纬24°25′-24°53′，东经116°01′-116°22′之间），韩江上游，西界平远县，东南与梅县接壤，北与福建省武平县及上杭县为邻。205国道贯穿南北，交通方便。 2、地形地貌 蕉岭县岩石地层多为燕山系后期花岗岩及泥盆系、侏罗系和第四系松散地层。东面和东北面有细粒花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩、辉长岩、角闪岩的地质构造。蕉岭县引水管道扩建和净水工程所在区域为文福小盆地，岩石种类有砂岩、页岩、石灰岩，其上覆盖有一层较厚的坚实粘土。水源地一带山体属石英砂岩地质构造。据查区域地质图，该区域末发现无区域性构造断裂通过，无发震地质构造背景，无现代活动性断裂，属区域构造稳定性好的地区。 据《广东省地震烈度分布图》及梅州市地震局的鉴定，本区地震基本烈度为Ⅵ度，据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）附录A。本区抗震设防烈度为6度。 评价区地貌属丘陵地形，最高峰为评价区西部，总的地势西高东低，从西往北、东、西地势渐低，最低侵蚀基准面位于东面。评价区西面地形坡度一般在20～30°，局部可达40°，东南面、北面山间洼地为主，地势较平缓，整个评价区植被较发达，排水条件较好，属侵蚀剥蚀地貌 3、气候、气象 蕉岭地处石窟河流域，石窟河流域属亚热带海洋性季风气候，流域平均气温约21℃ ，其中5月～9月的平均气温多在25℃以上，该地区夏季可长达6～7个月之久，最高气温常发生在7月至8月间，最低气温多出现在1月至2月间。据蕉岭气象站1952年至1985年的统计，多年平均气温20.9℃，最高极端气温38.4℃（1971年7月25日），最低极端气温－2.4℃（1979年1月16日），最冷月1月份平均气温11.8℃。据该县气象站1952年至1985年的统计计算，年最大降雨量2867.1毫米，年最小降雨量964.1毫米，多年平均降雨量1703毫米。年内降雨极不均匀，汛期为每年的4～10月份， 汛期降雨量占全年雨量的75.7％。 据蕉岭站的1965年～1995年的记录资料统计，一月至三月、九月以北风和西北风为多，四月至八月以西南风为多，十月至十二月以北风出现最多。 4、水文 项目附近地表水体为石窟河。 石窟河是梅河水系的最大支流，发源于福建省武平县洋石坝，在梅县雁洋镇丙村东洲坝汇入梅江，全长179km，流域面积3681km2。石窟河建有多个径流式水电站，石窟河与梅江汇合后下游约12km有丹竹水电站，水电站蓄水时，石窟河与梅江汇合口处有1km左右的回水区，但河水不会倒流。石窟河多年平均流量为98m3/s，多年平均最枯月平均流量23.2m3/s，最枯日平均流量3.3m3/s，最小实测流量2.27m3/s，最大年径流量60.23亿m3，最小年径流量9.56亿m3。 5、植被 项目所在地主要为低矮的丘陵山地，平坦地为耕地，低处为水田，主要种植水稻，旱地主要种花生、黄豆、木薯及各种水果等；丘陵山地主要是森林，主要植物物种有松树、杉树、荷树、山乌桕、山苍子、盐肤木、继木、车轮梅、鸡屎藤、葛藤、菝葜、山银花、桃金娘、芒萁、芒草、乌毛蕨、凤尾蕨等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 梅州市位于广东省东北部，与福建、江西两省毗邻，辖梅江区、梅县区、兴宁市、五华县、蕉岭县、平原县、大埔县、丰顺县等2区1市5县。 蕉岭县位于广东省东北部，韩江上游，西与平远县相连，东南与梅县接壤，北与福建省武平、上杭两县毗邻，辖蕉城、长潭、三圳、新铺、文福、广福、蓝坊、南礤8个镇，共97个村委会和10个居委会，县人民政府驻蕉城镇。 2、经济概况 2014年，蕉岭县全县生产总值58.3亿元，增长11.3%；公共财政预算收入5.83亿元，增长28.7%；来源于蕉岭的财政总收入12.52亿元，增长44.2%。工业集聚区的聚集效应逐步增强，加强与广州南沙区的合作共建，规划建设总面积10平方公里的“一轴三组团”工业集聚区，建成4.8平方公里，落户企业49家；累计完成固定资产投资44亿元，实现工业总产值27亿元，实现税收1.5亿元。工业发展步伐进一步加快，塔牌200万吨粉磨站、永旺电子科技园、佰霖荧光科技、A家家具等项目建成投产，皇马、油坑共200万吨水泥粉磨站预计今年上半年建成投产，全县750万吨旋窑熟料生产线核准工作进展顺利。实现规模以上工业企业增加值9.5亿元，增长18.6%；外贸进出口总额3200多万美元，增长46.8%。长寿食品开发取得新成效，成功获评“世界长寿乡”称号，依托长寿乡品牌，全力推进长寿食品开发，制定了长寿食品发展规划和技术标准，长寿食品规模以上企业达到7家，开发长寿食品70多种，长寿食品既成为群众脱贫致富的主导产业，又成为推动县域经济发展的新增长点。 3、蕉华工业园 （1）简介 梅州市蕉华工业园又称梅州市蕉华管理区、广东省蕉岭华侨农场，成立于1960年，是中国政府为安置被迫迁回大陆避难的华侨而建立，当时称之为“广东省国营蕉岭华侨农场”，由广东省华侨农场管理局直接管理。1988年，农场的管理权由梅州市委、市政府下放给蕉岭县政府，到1989年10月，蕉岭华侨农场又改由市农委管理。1993年，梅州市委、市政府批准成立了“蕉华管理区”，同时保留“广东省蕉岭华侨农场”的牌子，赋予县级部分行政、经济管理职能，成立了工商、国土、公安、财政、地税等职能部门。之后在1998年，华侨农场的行政级别由副处级升格为正处级。到2003年，梅州市委、市政府又批准增挂“梅州市蕉华工业园管理委员会”的牌子，确定为市级工业园，同时保留“梅州市蕉华管理区”和“广东省蕉岭华侨农场”两块牌子；自此，蕉华工业园开始实行“一套班子三块牌子”的管理模式。2004年，梅州市委、市政府再次明确职权，就有关法律、法规、政策赋予蕉华管理区县级行政管理权限。蕉华管理区现有土地面积为26.04平方公里，人口8133人，其中归侨1千多人。 （2）现有企业分布 广东梅州蕉华工业园区现有企业概况见表2-2。 表2-1广东梅州蕉华工业园区现有企业概况 序号 企业（项目名称） 生产主要产品 用地面积（亩） 企业定员 （人） 1 梅州市塔牌耐磨铸件有限公司 矿山建材配件 31.4 125 2 梅州健成工艺礼品厂 绒花、丝花系列产品 2.8 180 3 梅州金塔水泥有限公司 水泥 212.7 280 4 梅州嘉味鲜食品有限公司 酱油调味品系列 68 145 5 蕉华林业站木材加工厂 木材加工 4.8 65 6 梅州侨辉石材有限公司 石材 5.2 30 7 梅州嘉华日用制品厂 表链 12 50 8 总计 —— 336.9 875 注：梅州金塔水泥有限公司统计数据为位于工业园红线范围内的面积。 （3）园区总体规划 广东梅州蕉华工业园区位于广东省东北部，地处粤赣闽“金三角”地段，土地全部属国有，2006年9月经省政府批准并通过国家发改委审核升格为省级开发区。根据《梅州蕉华生态新城总体规划（2008—2025）》的功能规划，蕉华工业园区分为三个功能区，分别是北部工业区（约4.1平方公里）、中部综合服务区（约1.5平方公里）、东南部生态旅游区（约20.5平方公里）。 根据《关于印发广东梅州蕉华工业园区主导产业定位和准入条件的通知》（梅市府办〔2009〕92号）文件规定，蕉华工业园的主导产业定位为：食品加工及医药制造业，电子信息、电气制造业，铜材、铜制品加工业，机械制造业，建材业。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编 号 项 目 类 别 1 水环境功能区 山间小溪，未划分水质目标，现状功能为农灌，建议执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 石窟河，未划分水质目标，现状功能为农灌渔业，建议执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 属于二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 3 声环境功能区 属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 水源保护区 否 5 基本农田保护区 否 1、大气环境现状 为了解项目所在地大气环境质量现状，引用深圳市二轻环联检测技术有限公司对项目所在地的监测数据，监测时间为2017年9月15日、16日，为期两天的监测，监测数据如下表： 表3-2 项目所在地空气环境现状监测数据 检测点位 采样日期 采样时段 检测项目及检测结果 SO2 （mg/m³） NOx （mg/m³） PM10 （mg/m³） 项目场地内G1 9月8日 02:00-03:00 0.013 0.043 0.072 08:00-09:00 0.014 0.045 14:00-15:00 0.015 0.044 20:00-21:00 0.013 0.043 9月9日 02:00-03:00 0.012 0.042 0.081 08:00-09:00 0.013 0.043 14:00-15:00 0.014 0.045 20:00-21:00 0.012 0.044 监测结果表明，项目所在地环境空气各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 项目所在地附近地表水为山间小溪、石窟河，建议执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。深圳市二轻环联检测技术有限公司于2017年9月15日对山间小溪汇入石窟河断面进行监测。监测结果如下： 表3-4 地表水水质监测数据 单位：mg/L（除pH外） 污染因子 断面 pH DO CODcr BOD5 NH3-N 石油类 SS Ⅲ类标准 6～9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 —— 山间小溪汇入石窟河水库断面 7.49 5.3 11.9 2.1 0.994 ND 11 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测结果表明，山间小溪汇入石窟河断面各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定，本项目应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准：昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)。 为了解项目所在地声环境质量现状，采用深圳市二轻环联检测技术有限公司于2017年9月15日对本项目的监测结果，其监测结果如下： 表3-5 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点编号及位置 噪声级 LeqdB(A) 标准 LeqdB(A) 结果 评价 测点编号 测点位置 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东对出界外一米 57 46 60 50 达标 N2 厂界东对出界外一米 56 45 达标 N3 厂界东对出界外一米 58 48 达标 N4 厂界东对出界外一米 57 47 达标 根据上表数据显示，项目所在地昼夜间等效声级各测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 保护山间小溪的水环境质量，不因项目的建成而受到明显的影响，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； 保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准； 保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 主要的环境保护目标是：

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量 项目附近地表水体主要有山间小溪，执行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH值除外) 项目 pH CODCr BOD5 DO 氨氮 总磷 Ⅲ类标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 2、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。 表4-2 环境空气质量标准 单位: μg/Nm3 污染物 取值时间 PM10 NO2 SO2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准24小时平均限值 150 80 150 3、声环境质量 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 表4-3 声环境质量标准 单位: dB（A） 标准名称 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目污水经隔油池、三级化粪池预处理由管道引入氧化塘后氧化，用于绿色蔬菜地灌溉及附近绿化灌溉，执行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。 2、废气：厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的中型饮食业标准（7个炉头，排放浓度≤2mg/m3）。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废：餐厨垃圾（含潲水油、废弃食用油）属于严控固废，交由有资质的单位回收处理。 |
| 总量控制指标 | 项目污水经隔油池、三级化粪池预处理后由管道引入氧化塘进一步氧化、用于绿色蔬菜地灌溉及附近绿化灌溉，因此，根据项目污染物达标排放限值要求，建议总量控制指标为： CODcr：0t/a，氨氮：0t/a SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a |

# 五、建设项目工程分析

项目主体工艺流程简述（图示）：

项目绿色蔬菜种植及农家乐餐饮提供蔬菜餐饮制品步骤： 1、绿色蔬菜主要为菜心，主要生产步骤为： （1）整地与施底肥--播种--选苗与定苗--施肥--病虫害防治—采收蔬菜—冷库保存。 （2）绿色蔬菜用作以种植为主的集体验、采摘、亲子活动、农业科普等为一体的新农业观光产业园 （3）排污节点 本农业生产用水为地下水，基地绿色蔬菜生产主要污染物为农药和化肥，农药化肥大部分被植物吸收或土壤分解，少量通过基地排水沟收集，回用于绿色蔬菜灌溉。 2、项目农家乐餐饮主要提供蔬菜餐饮制品，主要生产步骤为： （1）工艺流程：原料采购——清洗——配菜——烹制——销售 （2）排污节点：经隔油池隔油处理后与生活污水一起经三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘（约300m3）作进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排，对周围水环境影响较小 用作以种植为主的集体验、采摘、亲子活动、农业科普等为一体的新农业观光产业园 主要污染源分析： 1、施工期污染源分析 （1）噪声 根据项目施工的特点，所用的机械设备种类繁多，施工期间的噪声主要来源于施工机械、施工运输的车辆噪声，其中施工机械为最主要噪声源。一般主要有：挖掘机、推土机、装载机、运输车辆等。主要施工噪声源作业时的源强见表5-1。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声源源强 施工设备名称 距声源5米 距声源10米 液压式挖掘机 82～90 78～86 轮式装载机 90～95 85～91 推土机 83～88 80～85 运输车 82～90 78～86 木工电锯 93～99 90～95 混凝土输送泵 88～95 84～90 商砼运输车 85～90 82～84 空压机 88～92 83～88 （2）大气污染物 项目施工期，工地开放性地堆积建筑固体废弃物，在有风的情况下，极易造成大范围的粉尘污染。此外，施工机械及运输机械排放的尾气也会造成污染。 ①施工扬尘 在本项目施工过程中，施工扬尘将主要来自： 施工前期的土石方挖填、场地平整过程中，将使用挖土机和推土机进行土石方挖填，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量土壤颗粒物从地面、施工机械或土堆进入空气中； 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生； 备建筑材料的过程中（如混凝土搅拌等），将有粉状物逸散进空气中； 临时堆土场、原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进空气中。 经类比，可估算本项目施工期土方扬尘量，具体见表5-2。根据项目区域的常年风速（0.9m/s），项目土方量为12600m3，产生量按风速＜3m/s情况下4g/m3土方，计算可得，施工期土方施工扬尘产生量约0.05t。 表5-2 施工期土方施工扬尘产生量 产生源 产生量（g/m³土方） 风速＜3m/s 风速3~5m/s 风速5~8m/s 土方工作面风扬尘 4 4~48 48~180 ②施工机械及运输车辆排放尾气污染物 在施工期间，除了施工扬尘大气污染物外，施工机械及运输车辆燃油排放的汽车尾气也将给大气环境质量造成一定影响。主要污染因子为NOX、CO和颗粒物。 （3）水土流失 本报告表选用国家环保总局所编制的“环境影响评价技术导则”所推荐的“美国通用土壤流失方程式”，目前一般计算年非沟蚀性水土流失均按此模式计算。此模式的表达式为： A=0.224Re·Ke·Li·Si·Ct·P 式中：A－为平均土壤流失量(T/ha)； Re－为年平均降雨侵蚀因子； Ke－土壤侵蚀因子； Li－坡长因子； Si－坡度因子； Ct－植物覆盖因子； 项目区域内多年平均雨量对应的水蚀因子R=337.0。本项目地处花岗岩赤红壤地区，土壤侵蚀因子Ke为0.27，坡长因子Li为3.14，坡度因子Si为0.08，植被因子Ct为1.0，侵蚀控制措施因子P为1.0。 根据以上选值，可计算得A=55.3t/ha/a=0.00553t/(m2•a)。根据项目可研，水土流失涉及面积约60000平方米，则项目施工期流失的水土量约332t/a。 （4）水环境污染 施工废水：根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）相关规定，按建筑面积为基数，以2.9L/m2·d计，项目建筑面积为30000m2，施工期7个月（按210天计），则项目施工期用水量约18270t，产污系数按0.9计，则施工废水产生量约16443t，主要污染物为SS、石油类。 施工人员生活污水：施工人数约30人，施工期约7个月（按210天计），用水标准按40L/d·人计，施工人员生活用水量约252t，产污系数按0.9计，则施工人员生活污水产生量为226.8t，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮。 （5）固体废弃物 ①余泥渣土：根据项目可研，土方开挖量约12600m3，回填土方量为12400m3，余泥渣土产生量约200m3。 ②施工人员生活垃圾：施工人员约30人，按0.5kg/人·日，施工期7个月（按210日计），则施工期生活垃圾产生量约3.15t。 ③建筑垃圾：项目产生的建筑垃圾采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QS(CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t） QS：建筑面积（m2）； CS: 平均每m2建筑面积垃圾产生量，0.05t/m2 项目建筑面积为30000m2，根据上述公式计算可得，本项目产生的建筑垃圾约1500t。 （6）水土保持 水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策： ① 建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟、边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。 ② 项目周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对河流的淤积影响。 ③ 在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编制带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。 ④ 在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。 ⑤ 各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地：管理部门应组织人员对施工场地内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。 （7）生态环境 ①土地影响：项目占地面积30000m2，用地现状为荒地、草地，地表存在灌木杂草等植被，主要是藤类、桃金娘、芒草类及蕨类。施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被被破坏后，地表裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复，因此，要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。 ②对植物的影响 项目施工的范围不是很大，虽不会引起明显的生态失调现象，但在施工期间仍会导致局部区域生物量的减少。 据调查，项目施工区域没有珍稀名贵植物的记载。项目所在地植被属南亚热带灌木、杂草。植被覆盖率较高，几无裸露地表，植物长势较好，生长密集，植被覆盖率高。主要植物种类，分属35科，约50种，重点科有桃金娘科、大戟科、禾本科。 施工期间对植被的破坏虽不会引起明显的生态失调现象，在施工结束后可通过蕨类、草木植物，逐渐过渡到灌丛，最后被乔木林所代替。但在这恢复阶段，对环境的明显影响是会引起水土流失。尤其是碎石、弃土堆放在陡坡上，遇上雨季雨水充足时，引起滑坡，将造成一定程度的破坏，山体裸露。 ③对动物的影响 经过人类生产生活的长期干扰，场地内的大型野生动物早已绝迹，目前的野生哺乳动物主要是老鼠等为代表的小型动物。现场看到鸟类、蝴蝶（Rhopalocera）、蜻蜓（Odonaa）、蜜蜂（Apis）等飞行类动物资源比较丰富。施工期间，砍伐、挖掘、搬运等人为活动，必将对原栖息的动物产生较大干扰，引起较多的鸟类迁徙。在这些鸟类中如杜鹃、山雀和啄木鸟等为食虫益鸟。由于它们的减少可能导致松毛虫等害虫的剧增蔓延，给森林资源造成危害。 因此，在施工建设中应确定施工区域范围，保护绿化场地，绿化场地是区域景观的背景地域，是景观模地，是区域生态环境质量的控制性组分。因此，保护绿化场地，使建设项目对其占用程度和范围尽可能小，有利于维持区域的景观环境和区域自然体系生态完整性。 根据项目的整体布局，规定施工区域范围和面积。确定对施工区域范围以外用地，保持原有的自然风貌，不得随意扩大施工区域范围，保护施工间接影响区域内的植被不被破坏。由于项目施工范围较小，施工期短，所在区域无珍稀动植物，故项目施工对动植物影响程度在可接受范围内。 2、运营期 （1）废水 项目建成后用水主要为绿化农灌用水、餐饮用水、员工生活用水、公厕用水。其中绿化农灌用水被土壤吸收或自然蒸发，废水主要是餐饮废水、员工生活污水。 绿化农灌用水：本项目规划绿化农灌面积约为30000m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表4相关规定，绿化用水按1.1升/m2·日，年浇灌150天计算，用水量约3.3t/d、4950t/a，绿化用水被土壤吸收或自然蒸发，不外排。 员工用水：本项目拟招员工80人，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表5相关规定，农村居民（其他地区）按每人140L/d计，则员工生活用水量约11.2t/d、4032t/a，产污系数按0.9计，则员工生活污水量约10.08t/d、3628.8t/a。 公厕用水：项目拟设公厕8坐，坑位32个，根据《广东省用水定额》（DB44/T-2014）表4相关规定，按1000升/坑位.日计，则本项目公厕用水量为32t/d，11520t/a（全年按360天计算）。产污系数按0.9计，则本项目的公厕污水产生量约28.8t/d、10368t/a。 本项目采用雨污分离，项目将餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘（约300m3）作进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排，对周围水环境影响较小。 （2）废气 项目建成后废气主要是厨房油烟、公厕恶臭、汽车尾气。 厨房油烟：本项目每天就餐人数约200人（按两餐计）。根据类比调查，人均食用油消耗量以3.5kg/100人·餐计，则该项目消耗量为食用油14kg/d，即5.04t/a，炒做时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.15t/a。本项目设有炉头7个，由一个基准灶对应最低的基准风量为2000m3/h，要求设置风量不低于8000m3/h，去除效率不低于85%的油烟净化器，本项目已安装风量为24000m3/h的油烟净化器，油烟去除效率均为85%，油烟废气排放量为0.020t/a，日运转约6小时，经计算油烟排放浓度为0.54mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/m3限值。处理达标后的油烟废气由专用油烟管道引至楼顶高空排放。因此本项目产生的废气对周围环境影响较小。 恶臭：公厕在运行过程中会产生恶臭，主要有氨、H2S、臭气浓度等污染物。因其排放短时间、无组织、无规律、不连续，在此仅作定性分析。 汽车尾气：汽车（一般为小轿车）、摩托车在项目附近低速行驶，排放汽车尾气中主要含NOx、CO，因其成分复杂，在此只作定性分析。 （3）噪声 项目建成后噪声主要是水泵、空调等产生的机械噪声，约65～75dB（A），游客产生的社会活动噪声，约50～60dB（A）。汽车、摩托车等产生的交通噪声，其等效声级约70~80dB(A)。 （4）固体废物 项目建成后固体废物主要是游客、员工产生的生活垃圾和餐厨垃圾、园林植物枯枝败叶、农业固体废物以及化粪池的清掏污泥。 游客生活垃圾：游客在游园时会一定量的生活垃圾，主要为矿泉水瓶、食品包装袋等，本项目建成后预计接待游客3万人/年，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则游客生活垃圾产生量约15t/a。 员工生活垃圾：项目拟招员工80人，按每1kg/d计，员工生活垃圾产生量约80kg/d、28.8t/a。 严控固废：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数》相关系数，餐厨垃圾（含潲水油、废弃食用油）产生量按0.54千克/餐位·天计，项目拟设餐位200个，则严控废物合计0.108t/d、38.88t/a，收集后交由有处理资质的单位回收处理。 园林植物枯枝败叶：本项目建设有园林的观赏作物，需要定期对园林植被进行修剪，根据项目建设规模，需要修剪的植被的枯枝败叶产生量约3t/a。 农业固废废物：项目农业固体废物主要为农作物秸秆、蔬菜类废物、地膜和棚膜等，按每亩每年产生的农业固体废物为10kg，则项目产生的农业固体废物为0.45t/a。 化粪池清掏污泥：化粪池必须顶起清掏污泥，清掏周期建议每3个月清掏一次。预计污泥年产生量约为4t/a。 （5）运营期生态影响 生态休闲农业园建设项目的建设除了施工期的生态影响外，其运营期也将对所在区域的生态环境造成一定的影响，主要表现在： 1）对区域生态功能的影响分析 建设项目所在区域原有的陆地生态系统以草地、灌丛为主，加上人工种植的行道树、防护林和旱地，生态系统的多样性并不高，区域样地调查的结果表明，8个群落的物种量在5～41种/km2之间，大部分属于中等水平，其余的偏低，而且这些物种主要以演替早期的草本、灌木为主，属于R对策的植物较多，并没有发现受保护的植物种类。因此，只要建设单位重视区域的绿化建设，保留物种较多、植被较好的小山丘，并注意绿地建设中的植物搭配及小山丘的植被改造，区域陆地的生物多样性并不会显著降低。 2）对陆生生物多样性的影响 ①对植物和植被的影响 评价范围海拔跨度小，植被类型单一，无明显垂直带谱，植物的物种多样性较低。 评价范围内未发现国家重点保护野生植物和名木古树分布，因此，不存在这方面的影响。 从总体来看，评价范围内植被类型单一，植物的物种多样性不高，并且多是一些在当地有广泛分布的物种。因此，本项目的建设虽然会破坏区内的植被，但其影响也主要是体现在植物地上生物量的损失，而对评价区及其周边区域的植物物种多样性的影响较小。评价区内损失的地上生物量可以通过绿化得到一定的补偿，不过这种补偿由于会受到十分强烈的人类干扰，因此，野生动物对其的利用率将很低。 ②对陆生野生动物的影响 评价范围内野生动物的物种多样性比较低，评价区范围内未发现大型鸟类、兽类的踪迹，两栖爬行动物的种类也很少，常见的物种主要是一些中小型的鸟类和小型兽类。 本项目的营运将降低评价区及其周边区域的野生动物的物种多样性。 a、 对两栖爬行动物的影响：本项目营运期，部分占地范围内的环境变得干燥，喜生活在潮湿环境中的两栖动物会因此而丧失掉这部分栖息地，而喜阳的蜥蜴、壁虎类爬行动物受植被丧失的影响较小。 b、 对鸟类的影响：本项目的建设对鸟类的影响主要在于导致它们栖息地的丧失。 本项目营运过程中，永久性占地使区域的地表植被遭到破坏，使鸟类丧失这部分栖息地，受影响的主要是一些灌丛鸟类，如大山雀、棕头鸦雀、黑脸噪鹛等。 c、 对兽类的影响：目前在评价范围内活动的兽类主要是啮齿目、食虫目、翼手目的小型物种。营运过程中，由于这些小型兽类都对环境有着极强的适应力，并且对人类的敏感性很低，因此，本项目的营运不会对评价区现有的小型兽类产生明显的影响。人类活动的增加，造成生活垃圾增多，如不定时清运处置，还会为鼠类提供更加丰富的食物资源，使它们的种群数量有所增加。 3）对区域生态景观的影响分析 本项目的营运还可能对景观产生一定的影响。由于景观及视觉影响具有直接可见性、长期性、不易改变性等特点，景观影响问题也不容忽视。本项目的建设把原来以植被为主的自然景观变成一个半人工的景观，但这种变化在另一方面也丰富了本项目范围内的景观多样性，对于当地旅游的发展有利。

# 项目主要污染物预计产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 扬尘 | 粉尘 | 0.05t | 0.05t |
|  |  | 施工机械废气和车辆尾气 | SO2、CO、NOX等 | 短时间、无组织、无规律、不连续一定量排放 | 短时间、无组织、无规律、不连续一定量排放 |
|  |  | 公厕 | 氨、H2S、臭气浓度 |  |  |
|  | 运 营 期 | 农家餐厅 | 厨房油烟 | 5.04t/a | 2.0mg/m3，0.020t/a |
|  |  | 机动车辆 | NOx、CO | 因其成分复杂，仅作定性分析 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水16443t | 石油类、SS | 施工废水经隔油、沉淀处理后回用 |
|  |  | 施工人员生活污水 226.8t | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.06804t/a 150mg/L，0.03402t/a 180mg/L，0.04082t/a 20mg/L，0.00454t/a | 经化粪池处理至农灌标准后用于附近林灌 |
|  |  | 公厕用水 2592t | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.7776t/a 150mg/L，0.3888t/a 180mg/L，0.4666t/a 20mg/L，0.05184t/a |  |
|  | 运 营 期 | 员工生活污水 36288t/a | CODcr | 300mg/L | 10.8864t/a | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经三级化粪池预处理后由管道引入氧化塘进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 5.4432t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 6.5318t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.7258t/a |  |
|  |  | 餐饮废水 9369t/a | CODcr | 500mg/L | 4.6845t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 1.8738t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 2.3423t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.1874t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 150mg/L | 1.4054t/a |  |
|  |  | 公厕用水 10368t/a | CODcr | 500mg/L | 5.184t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 2.0736t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 2.592t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.2074t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 150mg/L | 1.5552t/a |  |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 施工 | 余泥渣土 | 500m3 | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 1500t | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 3.15t | 0 |
|  | 运 营 期 | 游客 | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 28.8t/a | 0 |
|  |  | 餐饮 | 餐厨垃圾 | 38.88t/a | 0 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 机械噪声、作业噪声、交通噪声 | 85～110dB(A) | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备噪声、游客噪声、交通噪声 | 50~80dB（A） | 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A） |
| 主要生态影响： 项目的生态环境影响主要表现在由填挖方工程造成的土壤裸露，杂乱堆放引起的水土流失。由于水土流失情况是局部的、暂时的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，及时做好边坡防护工作和全面落实水土保持方案，这种局部暂时性的水土流失可以控制到最低程度。 随着绿化环保措施的实施，人工绿化的加强，排水设施的完善都会使水土保持功能加强，从而使项目所在区域生态环境在一定程度上有所改善。 |

# 六、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 项目场地开挖、回填、场地平整等施工过程中产生的扬尘、废水、噪声、固体废物以及引起水土流失等污染情况，上述污染情况若得不到及时妥善处理，将会对周围环境产生不利影响。 1.1、大气环境影响分析 施工过程中废气污染主要是施工扬尘、施工车辆尾气。 （1）施工扬尘对环境的影响 ①车辆行驶扬尘 据有关资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表16为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量，由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表6-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25(km/h) 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 如果项目在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的抑尘效果。洒水试验资料如表6-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表6-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m) 5 20 50 100 TSP浓度 (mg/m3) 不洒水 10.14 2.810 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 ②堆场扬尘 道路施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身沉降速度有关。不同粒径粉尘沉降速度见表6-3。由表可知，粉尘沉降速度随粒径增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响是一些微小粒径的粉尘，由于本项目开挖及堆放主要是砂石、混凝土块及余泥渣土，颗粒较大，因此项目粉尘对周围的影响主要在下风向20-100米距离内。 表6-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 ((m) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 (m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径 ((m) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 (m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径 ((m) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 (m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 （2）施工机械尾气对环境的影响 道路施工机械包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、沥青砼推铺机等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放，故其对周围大气环境影响较小。 减缓环境影响措施：项目施工建设阶段，不可避免产生一些扬尘，尽管扬尘污染是短期行为，但会对附近区域带来不利影响，应采取一些积极的措施减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。同时还应做到： a、作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在土石方阶段，尽可能提高工程进度，将土石方及时外运到通过申请并获得相关部门批准的指定地点，缩短堆放周期。对作业面和临时土堆勤洒水，保持一定湿度，减小起尘量。 b、场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂 ，防止扬尘扩散。 c、运土方和水泥、砂石等不宜装载过满，防止散落造成二次污染，并严禁车辆在运输途中泄漏建筑材料及废料；同时要采取遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，及时清理。 d、车辆出工地时，应将车身特别是车轮上的泥土洗净，经常清洗运载汽车车轮底盘污泥，减少汽车运输携带泥土杂物散落。 e、合理安排施工运输工作时间，对于大型构件和大量物资及弃土运输，尽量避开交通高峰期，缓解交通压力。 经过上述措施处理后，项目施工废气对周围大气环境的影响在可接受范围内。 1.2、水环境影响分析 施工废水：施工期的生产废水主要是冲洗各种运载车辆和施工设备工具产生的冲洗废水，其主要污染物因子为石油类和沙石，产生量较少，将施工废水经拦渣、停油、沉淀后用于喷洒施工道路和施工场地抑制扬尘，不会对附近水体造成不良的影响。 为了防止建筑工程对周围水体产生的石油类污染，建筑施工单位应做到：①尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触；②对废弃的用油应妥善处置；③加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工中燃料用油跑、冒滴、漏现象的发生。只要加强管理、科学施工，建筑施工过程中产生的中石油类污染是可以得到控制的。 施工人员生活污水：经三级化粪池处理至农灌标准后用于附近林灌，对周围水环境影响不大。 1.3、噪声环境影响分析 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如下表。 表6-4 施工机械设备噪声值一览表 施工设备名称 距声源5米 距声源10米 液压式挖掘机 82～90 78～86 轮式装载机 90～95 85～91 推土机 83～88 80～85 重型运输车 82～90 78～86 木工电锯 93～99 90～95 静力压桩机 70～75 68～73 混凝土输送泵 88～95 84～90 商砼运输车 85～90 82～84 空压机 88～92 83～88 振捣器 80～88 75～84 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表6-5 施工噪声限值 单位：dB（A） 限值 昼间 夜间 70 55 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式：△L=20lg(r/r0) 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见下表 表6-6 施工噪声值随距离衰减的关系 距离 1 10 50 60 100 150 200 250 400 ΔL[dB（A）] 0 20 34 35 40 43 46 48 52 施工机械的噪声随距离衰减后根据导则中叠加公式计算后的结果见下表。 表6-7 施工噪声随距离衰减后的情况 单位：dB（A） 距离（m） 10 30 50 80 90 100 150 200 基础工程阶段 82 71 68 64 63 61.5 58 56 结构工程 装修工程 95 90 87 85 84 83 78 75 其他配套工程 83 76 71 66 65 64 61.5 59.5 通过导则噪声预测模式计算可知：（1）基础工程阶段，各类施工机械昼间需在30米以外才能达标，夜间在200米以外才能达标，夜间打桩机禁止施工；（2）结构工程和装修工程阶段，各类施工机械昼间需在200米以外才能达标；（3）其他配套工程阶段，各类施工机械昼间需在50米以外才能达标，夜间在200米以外才能达标。 施工期噪声对周围声环境产生一定的影响，为避免施工期噪声对周围声环境造成影响，因此，要求建设单位在施工期设置隔音壁（墙），并采取以下相应措施： （1）声源：采用较先进、噪声较低的施工设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定；（2）传播途径：设置隔音壁（墙），将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距其他建筑较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施；（3）管理：加强管理，合理安排施工时间，禁止在中午12:00至14:00和夜间22:00至第二天6:00之间进行施工，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工。 在采取了各项有效防治措施的前提下，本项目施工不会对周围带来明显的不良影响。 1.4、固体废弃物影响分析 项目施工期间固体废物主要是余泥渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 余泥渣土：产生量约500m3，收集后回用于项目内种植区堆填。 建筑垃圾：产生量约1500t，收集后运往当地建筑垃圾填埋场填埋处理，运输途中采取遮盖方式防止洒落造成二次污染。 施工人员的生活垃圾：产生量约3.15t，分类收集后交由环卫部门处理。 1.5、施工期生态环境影响分析及生态保护措施 （1）施工期生态环境影响分析 本项目的施工建设，会给当地的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，部分地表植被会消失，同时各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成一定的破坏和影响。据调查，本项目施工范围内未发现珍稀濒危的保护植物种类，而随着开发建设期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物多样性的损失，但开发建设期对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能，此影响将会延续到开发建设期后的运营期。 2）施工期对陆生动物的影响 本项目施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰。间接影响是施工将破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的破坏。但施工区没有发现重要的兽类及两爬动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。 3）施工期对土壤和景观的影响 由于本项目需进行大面积的土地平整，地表植被、土壤被完全铲平或填埋。在施工作业区周围的土壤将被压实。项目建设前为丘陵自然景观，施工会对区域景观造成不利影响，但随着施工期的结束，构筑物建成，以及采取园林绿化措施后，会出现新的人工园林景观，丰富当地的景观类型。 4）施工期水土流失影响分析 本目建设施工期间，会破坏施工区内自然状态下的植被和土体的稳定与平衡，造成土体抗蚀指数降低，土体侵蚀加剧。地表土体破坏后，松散堆积物径流系数减小，相应的入渗量会增大，这样的土体容易达到饱和，土体的抗蚀性显著降低。 本项目所在地属南亚热带季风气候，常年阳光充足，年降水量较大，雨量多集中在4～9月份，大降雨等会加重施工期的水土流失。施工建设过程中，无植被覆盖的场地土体结构疏松，在大雨或暴雨期间，已开挖的土地容易产生水土流失。 （2）施工期生态环境保护措施 生态环境影响的保护是尽可能在干扰行为发生前采取有效措施，将不良影响降到最低，生态环境影响恢复是相对已造成的生态破坏而言的，恢复系统的完整性和协调性。生态环境影响的保护与恢复主要从生态环境影响的避免、降低、补偿等方面采取措施。 为保护本项目范围内的优美景观和生态环境现状，要正确处理好项目建设与自然景观、生态环境之间的矛盾，本项目在建设开发过程中要坚持经济效益、社会效益、环境效益兼顾的原则，坚持“在保护中开发，以开发促保护”的建设方针。 施工期生态环境影响的保护与恢复措施如下： 1）项目的建设要力求同自然景观、生态环境相融洽，建筑物尽量依山就势，景区内必需的基础及服务设施建设要严格按符合自然生态的设计施工，以对植被破坏最小为宜；平面布置与空间布局应合理，建筑风格、用材和色调要与周围环境协调，对周围环境起点缀、美化作用。 2）项目建设要按总体规划分期分批进行，筛选最佳建设方案，最大限度减少施工对敏感物种的影响，在动物经常出没的地方，尽量减小施工噪声源强。 3）尽可能减小道路及其它基础设施建设对山体和自然植被的破坏，要注意保护山体、植被，同时要减小工程临时占地对自然植被的破坏。 4）施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对由于本项目施工而造成的植被遭破坏地区，要进行全面绿化恢复，种植当地野生花草灌木和乡土树种，引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，避免感染和病虫害。 5）施工期间本项目开发区域的大部分植被将会消失，应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，因为这些物种是适合当地生长条件的乡土植物，是当地植被建设的基础。施工期间尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，这是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。 6）水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策： ① 建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟、边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。 ② 项目周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对河流的淤积影响。 ③ 在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编制带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。 ④ 在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。 ⑤ 各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地：管理部门应组织人员对施工场地内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。 7）施工期景观生态环境保护 为减缓本项目施工对所在区域景观的负面影响，建议采取以下措施： ①项目的规划建设应尽量与周围的环境协调一致，在项目竣工后，必须在规定的时间进行绿化，注意树木、灌木以及草坪的合理搭配。 ②本项目施工时，每完成一片工程，应对该片进行水土保持、场地清理等工作，在减少水土流失的同时，也保持视觉上的美感。 ③各种临时停放的机械以及车辆应停放整齐。 ④各种施工临时设施在设计及建造时应考虑美观要求，当施工结束后，及时拆除各种施工临时设施。 ⑤在可能的情况下，各种施工材料尽量避免露天堆放。 ⑥在施工场地周围建设高2.0～2.5m的围墙，围墙可画建设单位及项目的广告，工地大门应采用不可透视大门，使行人不能看到工地内的景象。这样不仅可减小视觉上的不美观印象，同时围墙的建设还可起到降低噪声、减小扬尘、减少水土流失等作用。 1.6、施工期水土流失影响分析及水土保持方案 本项目工程施工期间，将破坏施工区内自然状态下的植被和土体的稳定与平衡，造成土体抗蚀指数降低，土体侵蚀加剧。地表土体破坏后，松散堆积物径流系数减小，相应的入渗量增大，这样土体容易达到饱和，土体的抗蚀性显著降低。 本项目所在地属南亚热带季风气候，常年阳光充足，年降水量较大，雨量多集中在4～9月份，多受热带风暴的影响，气候因素将加重施工期的水土流失。施工建设过程中，由于场地周围无植被覆盖，土体结构疏松，在大雨或暴雨期间，开挖的土地很容易造成水土流失，由于建设工程建设时间较长，所以若不采取有效的预防和保护措施，将引起生态环境的破坏和恶化。 （1）水土流失的影响因素 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本施工项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 1）降雨因素 降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素，降雨对裸露在地表的土壤的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。 本项目所在地梅县南口镇，雨量充沛，年平均降水量约为1690.6mm，年均日照时数2072.6h左右，由于热量充足，降水丰沛。本项目施工期长，将不可避免的受到雨季的影响，造成水土流失。 2）工程施工 工程因素主要指人类的各项开发建设活动，建筑物、道路的土建施工是引起水土流失的主要因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，土壤抵抗侵蚀的能力将会减弱从而加剧水土流失的发生，这将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 （2）水土流失预测模型 本次评价采用《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）中推荐的通用土壤流失方程（USLE）对本项目的年水土流失量进行预测。通用土壤流失方程达式如下： 其中：A：侵蚀模数，是单位面积单位时间的平均土壤流失量，单位是kg/(m2·a)； Re：年平均降雨侵蚀因子，是反映降雨侵蚀能力的程度； Ke：土壤可蚀性因子，反映土壤遭受侵蚀力的程度； Li ：坡长因子，是土壤流失量与特定长度（一般为22.13米）的地块的土壤流失量的比率； Si：坡度因子，是土壤流失量与特定坡度（9%）的地块的土壤流失量的比率； Ct：地面的植物覆盖因子，是土壤流失量与标准处理地块（顺坡犁翻而无遮蔽的休闲地块）的流失量的比率； P：侵蚀控制因子，是土壤流失量同没有土壤保持措施的地块（顺坡犁翻的最陡的坡地）的流失量的比率。 （3） 模型参数因子的选取 1）降雨侵蚀力因子（Re） 降雨侵蚀力因子表征降雨侵蚀的动力因素，可指一次降雨，也可指全年，等于在预测期内全部降雨侵蚀指数的综合。一次降雨的降雨侵蚀力因子（Re＇）的计算可将每次降雨过程分为若干降雨历时时段，采用下式计算： （6.5-2） 式中，Re＇－一次降雨的降雨侵蚀力因子； I30－连续30分钟降雨的最大降雨强度，mm/min； I－降雨强度，mm/min； T－降雨历时，min。 一年的降雨侵蚀力因子按Wischmeier经验公式计算。其经验公式如下： （6.5-3） 式中，r－年平均降雨量（mm）； ri－月平均降雨量（mm）。 2）土壤可蚀性因子（Ke） 土壤可蚀性因子表征土壤对侵蚀的敏感性，用来表示土壤受到降雨侵蚀力作用后侵蚀难易程度的参数。大量研究表明：土壤可蚀性因子与土壤本身固有的性质有密切关系，主要与土壤质地、有机质含量、土壤结构和土壤渗透级别密切相关。影响土壤可蚀性因子的因素有土壤的自然特性和其利用状况，不同的土壤具有不同的土壤可蚀性因子，其值可根据导则推荐的经验取值，具体取值见表6-8。 表6-8 土壤可蚀性因子Ke的量值 质地 不同有机质含量（%）的Ke <0.5 2 4 砂 0.05 0.03 0.02 细砂 0.16 0.14 0.10 特细砂土 0.42 0.36 0.28 壤质砂土 0.12 0.10 0.08 壤质细砂土 0.24 0.20 0.16 壤质特细砂土 0.44 0.38 0.30 砂壤土 0.28 0.24 0.19 细砂壤土 0.35 0.30 0.24 特细砂壤土 0.47 0.41 0.33 壤土 0.38 0.34 0.29 粉砂壤土 0.48 0.42 0.33 粉砂 0.60 0.52 0.42 砂质粘壤土 0.27 0.25 0.21 粘壤土 0.28 0.25 0.21 粉砂粘土壤土 0.37 0.32 0.26 砂质粘土 0.14 0.13 0.12 粉砂粘土 0.25 0.23 0.19 粘土 0.13~0.29 本项目所在区域的土壤以粗砾岩、砂砾岩、砂页岩，砾岩赤红壤等组成，区内土壤有机质的含量较高，约为2%左右，属于细砂壤土，土壤的可蚀性因子为0.3。在施工阶段，由于工程施工致使土壤表层遭到破坏，结构松散，抗蚀力降低，故需乘以工程系数1.3，则可得Ke＝0.30*1.3＝0.39。 3）地形因子（LiSi） 地形因子由坡长因子（Li）和坡度因子（Si）复合而成，其计算公式如下： 式中，L－坡长（m）； i－坡面角度； m－坡降常数。 当>5%时，m=0.5；当3.5%<<5%时，m=0.4；当1%<<3.5%时，m=0.3；当<1%时，m=0.2。 本项目施工场地已平整基本完成，地面坡度较小，本次评价对其地形因子进行合理简化，计算其平均地形因子。根据类比调查与分析，平均坡长约为50m，平均坡面角度约在2º～3º之间，则可确定sini在3.5%～5.2%之间，本次计算取其中间值，即取sini＝4.35%，m=0.4。由此可得LiSi =0.535。 4）植被覆盖因子（Ct） 植被覆盖因子主要说明地表覆盖情况对土壤侵蚀的影响。项目施工期间植被被大面积清除，地表裸露，且施工期内难以恢复，通常看作裸地，取Ct＝1.0。 5）侵蚀控制措施因子（P） 侵蚀控制措施因子是指考虑对土壤的处理措施，如平整、压实、建立沉沙池、挡土墙及其它控制性建筑物控制水土流失的发生。其值取决于施工过程中有无工程措施，该值通常在1.00～0.01之间波动。在施工期间若不采取有效的工程保护措施，则P取最大值为1.0；如采取积极有效的保护措施，则P值将相应降低。 （4）水土流失评价标准 本次评价以国家标准作为评价标准。 国家标准为中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分级标准》（SL190-96），具体数据见表24。 表6-9 土壤侵蚀强度分级标准 土壤侵蚀程度 微度 轻度 中度 强度 极强 剧烈 侵蚀模数（t/km2·a） <200 ～2500 ～5000 ～8000 ～15000 >15000 流失厚度（mm/a） <0.15 ～1.9 ～3.7 ～5.9 ～11.1 >11.1 （5）水土流失预测与防治措施 1）水土流失预测 本次评价分为两种情况，一种是施工期间采用控制水土流失的措施的情况，一种是没有采用任何控制水土流失的措施的情况。 若施工期不采用任何措施来保持水土，则取土壤的侵蚀控制措施因子P=1.0，根据上述的评价模型以及参数，计算年均降水量情况下的土壤侵蚀模数，结果为15450 t/(km2·a)，本项目的施工总面积为3668500m2，水土流失量为35943t/a。原生地表土壤侵蚀模数为500 t/(km2·a)，计算得原有水土流失量为959.6t/a，则新增的水土流失量为35727t/a。 若施工期采取积极有效的水土保持方案，在施工场地地面径流出口处修建沉沙池，并配以拦截墙，可有效的降低侵蚀控制措施因子（P）的取值，一般可使P的取值由1.0降低到0.1。项目施工期内地表大面积裸露，如对裸露地表施以及时的植被或其它覆盖措施，将有效的降低植被覆盖因子（Ci）的取值。在植被类型和坡度等其它因素一致的情况下，植被覆盖率越高，植被覆盖因子（Ci）的取值越小，水土流失强度和水土流失量也就越小，水土保持效果也越明显。对比较平整的场地，将对其采取压实、平整等工程措施，并在雨季临时铺设干草等人工覆盖物，同时，项目完工后及时对裸露地表进行绿化，植树种草。这些水土保持措施的有效实施将使植被覆盖因子（Ci）的取值从1.0降到0.1～0.05之间。本次评价将取Ci＝0.10计算不同降雨情况下的水土流失强度和水土流失量。因此，对采取积极有效的水土保持方案的预测，本次评价取P=0.1，Ci=0.1，计算年均降水量情况下的土壤侵蚀模数，结果为150t/(km2·a)，本项目的施工总面积为3668500m2，水土流失量为359.3t/ a。 对比《土壤侵蚀分级标准》，在不采取任何防范措施时，土壤的侵蚀模数为15450 t/(km2·a)，大于15000 t/(km2·a)，年平均土壤侵蚀强度为剧烈侵蚀，土壤流失严重。但若采取积极有效的防治措施，土壤的侵蚀模数为359.3t/(km2·a)，年平均土壤侵蚀强度为轻度侵蚀，水土流失可以忽略不计。因此，在施工阶段施工单位可以通过采取一定的防范措施来降低水土流失。 2）水土流失防治措施 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。本项目施工面积大，施工周期长，项目区又有一定的坡度，若不采取一定的水土保持方案，在暴雨侵袭的情况下有可能产生山体滑坡，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；同时泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成附近水体污染；因此必须采取合理的水土保持措施以减轻水土流失的环境影响。 ① 通过采取动土前在项目周边及坡度较大的地区建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面； ② 将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷堆料临时覆盖起来； ③ 在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排放，尽力减少施工期水土流失； ④ 在施工场地周围建立一个临时绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用。 通过采取以上措施，可大大减少因施工造成的水土流失，将本项目对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的，因此，本项目施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。 （6） 水土保持方案 本项目的水土流失防治责任范围是项目建设区，水土流失主要发生在建设期。 水土保持防治措施可分为工程措施和植物措施。本方案中采取的主要临时工程措施有：临时砂包围堰工程、临时排水沟工程和简易沉沙池工程；永久防护工程有：削坡工程、排水沟工程和草皮绿化工程。对主体施工区和施工临建区分别采取不同的防治措施，如下。 （1）主体施工区 在施工期，主体工程施工区的水土流失比较严重，在工地周边需开挖临时排水沟，所有雨水经由排水沟汇入沉沙池，经沉沙后再排放。临时排水沟的断面采用梯形状设计，下底宽0.8m，上口宽2.4m，深度0.8m。A型沉沙池分两级：一级沉沙池平面尺寸为3.5m×8m，池深为1.0m；二级沉沙池平面尺寸为3.5m×8.0m，池深为0.8m。B型沉沙池也分两级：一级沉沙池平面尺寸为5.0m×12.0m，池深为1.5m；二级沉沙池平面尺寸为5.0m×12.0m，池深为1.1m。 本项目主体工程包含建筑物、道路的混凝土硬化工程、建筑物周边排水沟工程、排水管网工程、园艺绿化工程等具有水土保持功能的措施。挖填边坡工程是水土保持防治的重点单元，挖、填边坡一般采用分级防护，对于高度小于10m的坡面，只设一级边坡，对高度大于10m的坡面，边坡每10m高设置一级不小于2.0m宽的平地。开挖边坡坡度不小于1：1，回填边坡坡度不小于1：1.2，坡面均需培土植草。边坡坡脚应建立完善的排水系统。 （2）施工临建区 施工临建区范围比较小，水土流失也较少，只需在该区周边开挖临时排水渠道，所有雨水经由渠道汇入沉沙池，经沉沙后再排放。土方临时堆放区的最大堆放坡度为1：1.2，其四周需以断面尺寸为1.0m×1.0m的袋装砂包围堰围固坡脚，坡脚外需开挖临时排水渠。 防治措施总体上按“单元控制分片集中治理”的方式进行布局，分主体施工区和施工临建区进行集中治理，具体见图1。 总之，在本项目建设期，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响。本项目在施工过程中主要在项目用地范围内进行，不占用其它土地，待施工完成后，对施工占地进行清理，并进行绿化修复。 二、运营期环境影响分析 1、废气 厨房油烟：本项目每天就餐人数约200人（按两餐计）。根据类比调查，人均食用油消耗量以3.5kg/100人·餐计，则该项目消耗量为食用油14kg/d，即5.04t/a，炒做时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.15t/a。本项目设有炉头7个，由一个基准灶对应最低的基准风量为2000m3/h，要求设置风量不低于8000m3/h，去除效率不低于85%的油烟净化器，本项目已安装风量为24000m3/h的油烟净化器，油烟去除效率均为85%，油烟废气排放量为0.020t/a，日运转约6小时，经计算油烟排放浓度为0.54mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/m3限值。处理达标后的油烟废气由专用油烟管道引至楼顶高空排放。因此本项目产生的废气对周围环境影响较小。 恶臭：公厕在运行过程中会产生恶臭，主要有氨、H2S、臭气浓度等污染物。因其排放短时间、无组织、无规律、不连续，在此仅作定性分析。 汽车尾气：汽车（一般为小轿车）、摩托车在项目附近低速行驶，排放汽车尾气中主要含NOx、CO，因其成分复杂，在此只作定性分析。 2、废水 项目建成后用水主要为绿化农灌用水、餐饮用水、员工生活用水、住宿人员生活用水、公厕用水。其中绿化农灌用水被土壤吸收或自然蒸发，废水主要是餐饮废水、员工及住宿人员生活污水。 绿化农灌用水：绿化用水被土壤吸收或自然蒸发，不外排。 餐饮废水：餐饮废水量约26.1t/d、9369t/a；主要污染物为CODcr 500mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、动植物油 150mg/L、氨氮 20mg/L。 员工用水：员工生活污水量约10.08t/d、3628.8t/a；主要污染物为CODcr300mg/L、BOD5 150mg/L、SS180mg/L、氨氮 20mg/L。 公厕用水：项目拟设公厕8坐，坑位32个，根据《广东省用水定额》（DB44/T-2014）表4相关规定，按1000升/坑位.日计，则本项目公厕用水量为32t/d，11520t/a（全年按360天计算）。产污系数按0.9计，则本项目的公厕污水产生量约28.8t/d、10368t/a。 本项目采用雨污分离，项目将餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘（约300m3）作进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排，对周围水环境影响较小。 3、噪声 项目运营期内噪声主要是主要是水泵、空调等产生的机械噪声，约65～75dB（A），游客产生的社会活动噪声，约50～60dB（A），汽车、摩托车等产生的交通噪声，其等效声级约70~80dB(A)。游客噪声较低，可达标排放；建设单位拟对机械噪声采取基础减振、围墙隔声，交通噪声采取加强管理、禁鸣等措施，再经距离衰减、绿化吸收后对周围声环境影响较小。 4、固体废物 游客生活垃圾：产生量约15t/a，交由环卫部门定期清理。 员工生活垃圾：产生量约28.8t/a，交由环卫部门定期清理。 严控废物：餐厨垃圾产生量约38.88t/a，交由有资质单位回收处理。 农业固废废物：项目农业固体废物主要为农作物秸秆、蔬菜类废物、地膜和棚膜等，按每亩每年产生的农业固体废物为10kg，则项目产生的农业固体废物为0.45t/a。 化粪池清掏污泥：化粪池必须顶起清掏污泥，清掏周期建议每3个月清掏一次。预计污泥年产生量约为4t/a。 项目产生的固体废物经上述措施处理后，对周围环境影响甚微。 5、对地下水环境的影响分析 本项目所在地范围内并无出露地下水，本项目建设及运营过程中不涉及对地下水的开发及应用，废水均采取管道、水泥混凝土防渗化粪池等收集后妥善处理，对地下水环境影响较小。 6、对土壤环境的影响分析 项目种植区周围植被主要为灌木、杂草为主，没有珍惜物种。蔬菜果园在种植期间对植被破坏较小，主要的生态影响为土壤污染和水土流失。 （1）土壤污染 荒地开辟为蔬菜果园之后，原先处于自然状态下的生物物质循环被人工或半人工的蔬菜、林系物质循环所代替，加上人为的施肥、修剪和耕作，土壤肥力一般会发生明显改善。 （2）水土流失 水土流失原因：自然条件原因，项目所在区域降雨量较大，且雨量集中，降水时间主要集中在4-9月，占全年总降水量76%。且大部分山体陡峭，地势起伏多变，据统计坡度在15°以下的山地仅占20-30%；15°-35°约占50-60%；35°以上的约占20%左右。因此在水土保持措施不善的蔬菜果园，集中的雨量和漫长的雨期所形成的径流间断地破坏了土壤结构，阻塞了土壤孔隙，在高强度高能量的暴雨冲击下，径流极易带走表层土壤而形成面蚀；另外，小股径流沿流水方向切入地面，使地面出现密布的小沟而造成沟蚀。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 车辆、机械运行； 地表扬尘 | 扬尘 | 对施工设备、车辆做好保养，使其处于良好工况； 对主要料场、渣场临时堆放点做好遮盖，干燥天气采取洒水等措施； 禁止尾气污染物超标排放汽车通行 | 对大气环境影响较小 |
|  |  |  | CO、NO2等 |  |  |
|  | 运营期 | 农家餐厅 | 厨房油烟 | 经高效静电油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶达标排放 |  |
|  |  | 机动车辆 | NOx、CO | 加强管理，绿化吸收，加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀处理后回用施工 | 对水环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | SS、CODcr、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理至农灌标准后用于附近林灌 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 餐饮废水 | CODCr | 餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进入三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘作进一步氧化处理后加水稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，不外排 |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 余泥渣土 | 回用于项目种植区堆填 | 对环境影响很小 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 运至当地建筑垃圾填埋场填埋处理 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 游客、员工 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清理 |  |
|  |  | 农家餐厅 | 餐厨垃圾 | 交由有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 施工期： 1、合理安排施工时间，严禁在早7点以前，中午12－14点，晚21点以后启动强噪声设备； 尽量选用低噪声系列工程机械设备； 对较高噪声值的固定设备应建设隔声间或声屏障； 施工期车辆经过居民点时应减速慢行，夜间严禁鸣笛。 运营期：基础减振、围墙隔声、加强管理、车辆禁鸣、绿化吸收、距离衰减。 |
| 生态保护措施： 项目施工期所采取保护措施为： 1、优化施工设计方案，合理安排施工进度，取土弃土要合理管理，设置沉砂池，可以大大减少水土流失。 2、在建筑物周围和边角地设立树木绿化带。 |
| 环境保护投资 项目环保投资见下表 。项目总投资24000万元，环保投资计划占总投资的0.5%，约120万。项目环保投资一览表。 序号 项目 治理措施 投资额（万元） 1 水污染治理 三级化粪池，污水管网，氧化塘 50 2 大气污染治理 高效静电油烟净化器以及排烟管道，周边绿化等 35 3 噪声治理 基础减振、绿化，距离衰减等 10 4 固体废物治理 生活垃圾收集桶 5 5 生态保护 绿化，植被恢复等 20 合计 120 选址方案合理合法性分析 1、与土地利用规划的相符性 项目建设依据《广东省“十三五”旅游业发展规划纲要》、《梅州市国民经济与社会发展“十三五”计划纲要》、《梅州市城市总体规划》、《蕉岭县土地利用总体规划》，已与当地村镇签订合法的土地租赁合同，符合当地土地利用规划。 2、与环境功能区划的符合性分析 项目所在区域空气环境功能为二类区，运营期产生的厨房油烟、公厕恶臭、汽车尾气，经过报告中提及的治理措施进行处理后，项目废气能达到相关要求，对周围大气环境影响较小。 项目所在区域声环境功能区划为2类标准适用区。项目运营期的设备噪声、游客噪声，经绿化吸收、距离衰减作用后，对周围声环境的影响较小。 项目附近地表水为山间小溪，本项目营运期间餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进入三级化粪池预处理后由管道引入氧化塘作氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，对山间小溪影响较小。 综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求。 3、项目与产业政策的相符性分析 检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 |

七、结论与建议

一、项目概况 项目于2016年3月在蕉岭蕉华工业园成立，位于梅州市蕉华工业园莲塘管区琉井41号N24°35′24″ E116°8′11″，公司租约了包括琉井、窝里、楼一、楼二、岗下等队约350亩土地，用作以种植为主的集体验、采摘、亲子活动、农业科普等为一体的新农业观光产业园，项目总投资24000万元，其中环保投资120万元，是总投资的0.5%。 二、环境质量现状 据监测数据及结果分析标明，项目所在地环境质量现状情况如下： 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。附近水域水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。环境噪声昼间各测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 三、环境影响评价结论 1、环境空气影响评价结论 （1）施工期：施工过程中的大气污染源主要有：①清理表土、破除路面、土方挖掘、土方回填期间作业产生的扬尘；②运输车辆引起的道路扬尘及汽车尾气；③建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的大量粉尘和扬尘；④施工机械燃油排放的废气。这些大气污染源均会在不同程度上给施工场地周围近距离范围内的环境空气质量产生一定的影响。但通过采取本报告所提出的相应措施后，可以大大降低施工废气对周围环境带来的不利影响。 （2）运营期：厨房油烟废气经高效静电除油烟装置作净化处理后可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求；机动车尾气经绿化吸收和大气扩散、稀释后，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响评价结论 （1）施工期：在施工过程中，施工人员产生的生活污水以及设备保养等冲洗废水及开挖地面因降雨而产生的地面泥沙雨水，会对项目沿线的环境质量产生一定的影响，造成水土流失或是土壤污染等。但通过采取本报告提出的相应措施后，项目建设对周围水环境的影响很小。 （2）运营期：项目餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起进入三级化粪池预处理，由管道引至氧化塘作进一步氧化、稀释至农灌标准后用于景区绿化、种植区农灌，对周围水环境影响较小，不外排。 3、固体废弃物影响评价结论 （1）施工期：项目施工期产生的固体废物主要有余泥渣土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。余泥渣土、建筑垃圾送至指定的填埋场处理。施工人员生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）运营期：游客、员工生活垃圾交由环卫部门定期清理，餐厨垃圾收集后交由有资质单位回收处理，对周围环境影响较小。 4、声环境影响评价结论 （1）施工期：根据公路建设施工的特点，所用的机械设备种类繁多，施工期间的噪声主要来源于施工机械、施工运输的车辆及后期的装修噪声，其中施工机械为最主要噪声源。一般主要有：挖掘机、推土机、平地机、压路机、装载机、钻井机、摊铺机等。采取一定的措施后对周围环境影响不大，待施工结束后，影响将消失。 （2）运营期：设备产生的机械噪声、游客产生的社会生活噪声、交通噪声，噪声较小，经基础减振、围墙隔声、加强管理、车辆禁鸣、绿化吸收、距离衰减后，对周围声环境影响较小。 5、生态环境影响评价结论 工程施工过程中将会造成一定程度的水土流失。 项目建成后，应及时恢复区域内被破坏的植被。加强分隔带绿化，多层结构，不能采用单一物种或草地绿化，建议种植乡土植物，选用降噪、抗尾气污染物的物种。 建议： （1）施工单位应认真执行国家、广东省及梅州市有关项目建设的环保法律、法规，施工期应指定专人负责环保工作，文明施工； （2）施工过程中，应严格按照经有关部门审查同意的方案取土、处置弃土弃渣，应及时做好整修、绿化、排水、水土保持等工作； （3）营运过程中，建设单位应使用有机肥种植发展无污染生态农业。 （4）若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 （5）认真落实建设项目环保“三同时”要求，即隔声降噪装置、废水处理设施、与主体工程同时设计、施工，并同时投入使用，确保噪声、废水、废气的达标排放。 综上所述，“梅州市超强种养科技有限公司”符合国家及地方的产业政策，选址合理，可以充分促进当地经济发展，便民，利民。通过工程分析和环境影响分析该项目产生的污染物（源），通过报告表所提出的相应防治措施进行处理，且加强环境管理，则项目实施对周围环境影响较小，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置及四至图 附图3 项目及周围环境现状图 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附图2 项目平面布置

# 附图3 项目及周围环境现状图

项目东面                          项目南面

项目西面                             项目北面

# 附件1 营业执照

# 附件2 法人身份证

# 附件3 检测报告

项目委托书

委托书

长沙振华环境保护开发有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，特委托贵司对“梅州市超强种养科技有限公司建设项目”进行环境影响评价报告表的编制工作。

委托单位（盖章）：梅州市超强种养科技有限公司

委托时间：

联系人：

# Text boxes

施工过程

厨房油烟

废水、噪声、

生活垃圾等

试营运、竣工验收

投入使用

绿色蔬菜种植及绿化

主体工程建设

园建（取弃土、土石方）

材料运输、机械作业

辅助工程建设

水土流失、扬尘、汽车尾气、噪声、固体废物

山地

山地

农田

农田

附图1  项目地理位置图及四至图

项目所在地