ICS 03.080.01

Q78

备案号：XXXXX-201X

DB44

梅州市地方标准

DB 44/T ××××—××××

无纸化电梯维护保养服务规范

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

梅州市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由梅州市市场监督管理局提出。

本文件起草单位：广东省特种设备检测研究院梅州检测院、汕头市标准化协会、广东澳德嘉云信息科技有限公司、 汕头职业技术学院 、广东技术师范大学、 广东交通职业技术学院 、东莞理工软件有限公司、广东嘉奥电梯工程有限公司、梅州市祥云电梯设备有限公司、 梅州恒达电梯有限公司、 广东霖意电梯设备有限公司 、梅州市菱电电梯设备有限公司 、广东丽能机电设备有限公司、 广州申菱电梯工程有限公司 。

本文件主要起草人：XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXXX。

无纸化电梯维护保养服务规范

范围

本标准规定了无纸化电梯维护保养作业一般要求、作业流程和实施要求，服务内容和要求、服务改进等内容。

本标准适用于国务院颁布的《特种设备目录》里的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7588-2003 电梯制造与安装安全规范

GB 16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T 18775-2009 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

TSG T5002-2017 电梯维护保养规则

TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求

（质检特函〔2016〕3号） 质检总局特种设备局关于鼓励使用无纸化电梯维保记录的指导意见

（国市监特设〔2020〕56号） 市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见

术语和定义

下列术语和定义使用于本文件。

无纸化电梯维护保养系统

结合互联网技术的电梯维护保养信息化平台建设，该系统覆盖了电梯公司资质管理，人员资质管理，维护保养合同管理，指定维保计划，维护保养电子记录，完成维保电子报告、安全管理人员评价、年检提醒、服务承诺和承诺履行情况公示等全流程信息化系统。

一般要求

采用电梯维保单位PC端服务系统及手机APP端服务系统、 电梯使用单位PC端服务系统及手机APP端服务系统实现无纸化电梯维护保养作业，其维保记录格式、内容和要求以《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》、《电梯维护保养规则》等法律法规、技术规范要求为依据，形成使用单位系统、维保单位系统、监管单位系统及公众参与系统全流程闭环管理，保证作业安全和服务质量。

电梯维护保养单位采用无纸化电梯维护保养作业，其数据电文应当符合《电子签名法》的规定，有《电梯维护保养规则》规定的维保、使用相关人员的可靠的电子签名，在保存过程中不得有任何程度和任何形式的更改，确保储存数据的公正、客观和安全，并可供随时调取查看。

特种设备安全监察、检验及使用等相关单位需要电子维保记录的原始凭证用于法律责任的认定等情况时，应当能够提供满足法律、法规规定的原件形式要求的电子维保记录，在提交后确认后不得有任何程度和任何形式的更改，确保储存数据的公正、客观和安全，并可供随时调取查看。

对于使用第三方平台的，应与平台服务提供商签订保密等协议，并明确第三方平台不得利用企业数据发布涉及电梯安全状况等有关信息。

在无纸化电梯维保记录系统试运行阶段，纸质维保记录与电子维保记录同时进行，系统正式投入稳定运行后，可停止使用纸质维保记录。

作业流程

无作业电梯维护保养流程图见附录A。

电梯维护保养单位应在无纸化系统上制订日常维护保养计划（半月、季度、半年、年度），维护保养项目符合《TSG T5002-2017 电梯维护保养规则》，对于批准实行“按需维保”的单位，按“按需维保”规定的“项目、内容和周期”进行，生成维护保养工单，并提前报使用单位安全管理人员确认。

无纸化电梯维护保养人员收到维保工单提醒，作业前应通知使用单位的管理人员，作业时现场定位签到，管理人员应到场确认。

电梯维护保养人员维护保养作业时及时在APP端服务填写电子维保记录内容，确保数据真实性必要时拍照留底，审核提交记录后，使用单位电梯管理人员可在系统查阅维护保养单内容。

维护保养完成后，电梯维护保养人员现场定位签到离开现场，使用单位持证电梯安全管理人员在系统签字确认并做出评价。

无纸化电梯维护保养单位发现安全隐患时，应及时线上填写相关内容，拍照留底，线上告知电梯使用单位，对有严重安全隐患的电梯必须停止使用，并线上告知使用单位，同时线上报告所在地特种设备安全监督管理部门。

无纸化维护保养系统可在电梯定期检验有效期届满前1个月提醒使用单位向特种设备检验检测机构申请检验。

实施要求

  - 人员要求

电梯维护保养单位的维护保养人员应持有相关资质证件，证件在有效期内，熟悉无纸化维护保养系统操作方法。

电梯使用单位必须配备电梯安全管理人员，熟悉无纸化维护保养系统操作流程，做好无纸化维护保养日常管理工作。

  - 实施设备要求

电梯维保单位PC端服务系统可满足维保单位日常管理功能。

电梯维保操作APP端服务系统可满足维保人员日常现场操作无纸化需求，实现相关数据信息实时在线查收、阅览、确认、审批等功能。

电梯使用单位PC端服务系统可满足使用单位日常管理功能。

电梯使用单位APP端服务系统可满足使用单位人员日常现场操作无纸化需求，实现相关数据信息实时在线查收、阅览、确认、审批等功能。

电梯维保监察PC端服务系统可实现对辖区电梯基本情况的整体统计及分类统计、提供关键指标的统计、分析和处理，相关数据信息实时在线查收、阅览、确认、审批等功能。

6.2.6  电梯公众端在线服务系统（公众以任意手机浏览器扫描轿厢内对应二维码，即可浏览电梯基本信息，可使用点赞、反馈、投诉、一键救援等功能，使社会公众也可以了解和参与电梯的安全管理。

  - 管理要求

    - 资质管理

电梯维护保养单位需将电梯维护保养资质证件上传到无纸化电梯维护保养系统，接受特种设备安全监督管理部门的行政监督。

电梯维护保养单位需将电梯维护保养人员资质证件上传无纸化电梯维护保养系统，接受特种设备安全监督管理部门的行政监督。

电梯使用单位需将安全管理人员资质证件上传无纸化电梯维护保养系统，接受特种设备安全监督管理部门的行政监督。

无纸化电梯维护保养系统应有资质到期提醒功能，系统应在资质届满前6个月提醒相关单位和相关人员。

    - 维护保养合同管理

电梯维护保养单位需将电梯维护保养合同上传到无纸化电梯维护保养系统，保证合同数据真实性，杜绝阴阳合同，接受特种设备安全监督管理部门的行政监督。

无纸化电梯维护保养系统应有维护保养合同到期提醒功能，系统应在合同届满前1个月提醒使用单位。

台帐与档案管理

电梯维护保养单位需在无纸化电梯维护保养系统根据（TSG T5002-2017 电梯维护保养规则 第七条）建立电梯维护保养台帐和档案，确保储存数据的公正、客观和安全，并可供随时调取查看：

-----维护保养单位、维护保养开始和结束日期、相关维保人员有可靠的电子签名；

-----维护保养的项目和内容，发生调整、更换易损件等工作有详细的文字、照片或视频记载。

日常维护保养记录保存期不应少于5年。

服务内容及要求

无纸化电梯维护保养作业服务可提供维护保养电梯公司资质管理，人员资质管理，维护保养合同管理，快速制定维保计划，维护保养电子记录，完成维保电子报告、安全管理人员评价及年检提醒等全流程信息化管理，保证维护保养服务的质量、及时性和可追溯性。

可在无纸化维护保养服务系统信息公开平台中体现电梯维护保养公司按照统一的指标体系承诺所达到的维保质量目标和效果，同时向社会公开现场维保的项目、内容、周期等信息，公开维保工作实际达到的目标和效果。

无纸化电梯维护保养系统的数据，接受使用单位安全管理人员的评价和社会监督，接受特种设备安全监督管理部门的行政监督，配合特种设备检验检测机构对维护保养质量的检验。

服务改进

    - 定期回访

无纸化维护保养系统提供定期回访服务，每半年至少进行一次用户回访，填写《调查表》（附录B）

使用单位有反馈意见的，应及时处理及改进，线上告知电梯使用单位管理人员确认。

服务质量分析和履行承诺情况

电梯维护保养单位应建立内部服务质量分析制度，对电梯的运行、维保、故障等信息进行记录、分析和存档、使用单位日常线上评价和定期回访，定期统计分析维保质量目标实际达到的情况和履行服务承诺情况，及时改进不足，报当地市场监管部门并在信息平台公示。

运用信息化手段，加强群众关心的问题比如（故障率、停梯时间、救援时间、投诉信息）数据分析和统计，及时改进不足，并在信息平台公示。

接受纳入监管部门失信联合惩戒体系，对服务履行的情况进行信用管理，对达不到承诺目标的接受监管部门予以曝光。

（资料性附录）
无纸化电梯维护保养作业流程图

_________________________________

（资料性附录）
调查表

| 调查项目 | 非常满意 | 满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、维护保养人员素质和态度 |  |  |  |
| 2、作业时安全防护措施 |  |  |  |
| 3、维护保养的及时性和效率 |  |  |  |
| 4、维修的及时性和效率 |  |  |  |
| 5、投诉受理情况 |  |  |  |
| 其他问题： |  |

# Text boxes

附件1