建设项目环境影响报告表

项目名称：年产1万吨新型建筑材料建设项目

建设单位(盖章)：梅州市宏海实业有限公司

编制日期  2017年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防止措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨新型建筑材料建设项目 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 梅州市宏海实业有限公司 |
| 法人代表 | 李保宏 | 联系人 | 丘影媚 |
| 通讯地址 | 梅州市蕉华工业园区 |
| 联系电话 | 0753-8123888 | 传真 | 0753-8123456 | 邮编 | 514100 |
| 建设地点 | 梅州市蕉华工业园区 |
| 建设性质 | 新建( | 行业类别及代码 | 轻质建筑材料制造C3024 |
| 占地面积 （平方米） | 14652 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 7000 | 其中：环保投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 0.3% |
| 拟投产日期 | 2017年8月 |
| 1、项目由来 梅州市宏海实业有限公司成立于2010年3月，经营范围为：生产、加工、销售：水泥生产设备、机械设备、金属材料配件、新型建筑材料、商品砂浆、超细粉体填料、重质碳酸钙粉、轻质碳酸钙粉、石灰粉、石英粉、活性钙、氧化镁、腻子粉；服装及各类纺织品；瓦楞纸及纸箱。现该公司拟投资7000万建设 “年产1万吨新型建筑材料建设项目”（下称本项目）。 本项目位于梅州市蕉华工业园区梅州市宏海实业有限公司厂区内（地理坐标：北纬N24°36′27.71″，东经E116°08′54.82″），占地面积14652m2，建筑面积8000m2（使用该公司已建成空置厂房，与该公司其他项目无关联，其中钢结构厂房6330m2，办公楼及配套建筑1670m2），主要包括：加工车间、原料仓、成品仓、办公楼及保卫室等配套建筑，劳动定员10人，年产1万吨新型建筑材料。 本项目使用该公司已建成空置厂房（已于2016年建成，厂房建筑属于未批先建，已接受梅州市环境保护局的行政处罚并交清处罚金，详见附件3），拟于2017年8月建成投产，现申请办理环境影响评价手续。 项目在建设和运营过程中可能对环境会产生一定的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定和要求，需对该项目进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，受“梅州市宏海实业有限公司”委托，河南鑫垚环境技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。 2、工程内容与规模 2.1 项目概况 项目名称：年产1万吨新型建筑材料建设项目 建设单位：梅州市宏海实业有限公司 建设地点：梅州市蕉华工业园区 建设规模：占地面积14652m2，建筑面积8000m2，主要包括：加工车间、原料仓、成品仓、办公楼及保卫室等配套建筑，劳动定员10人，年产1万吨新型建筑材料。 2.2 建筑内容与生产规模 （1）建筑内容 加工车间、原料仓、成品仓、办公楼及保卫室等配套建筑，总建筑面积8000m2。 表1 项目经济技术指标表 序号 项目 数量 1 占地面积 14652m2 2 建筑面积 8000m2 序号 功能区 建筑面积 1 办公楼 1000m2 2 原料仓库 1530m2 3 成品仓库 1500m2 4 加工车间 3300m2 5 保卫室等配套建筑 670m2 6 员工 10人 7 总投资 7000万元 （2）生产规模 本项目生产规模如下表： 表2 项目生产情况 名 称 数量（单位） 产品 新型建筑材料（用作建筑装修装饰板材，取代瓷砖） 10000t/a 原辅材料 UV固化漆料 150t/a 碳酸钙 3000t/a 冷混专用料（包括石粉、稳定剂等） 625t/a 磨粉料 6250t/a 主要设备 名称 单位 数量 冷混机 台 1 挤出机 台 1 牵引机 台 1 UV机 台 1 上料机 台 1 筛选机 台 1 磨粉机 台 1 备注：UV固化漆料：主要包括光引发剂、齐聚物（聚合单体）、助剂。（1）齐聚物（聚合单体）：齐聚物又称预聚物，是UV上光油中最基本的成份。它是成膜物质，其性能对固化过程和固化膜的性质起着重要作用。从结构上看，齐聚物都为含有C=C不饱和双键的低分子树脂，大都为丙烯酸树脂。目前，常用于UV上光油中的齐聚物有环氧丙烯酸树脂、聚氨酶丙烯酸树脂和聚酯丙烯酸树脂等。本项目采用聚氧乙烯树脂，又称聚氧乙烯醚、聚氧化乙烯或聚环氧乙烷。分子式：H(OCH2CH2)nOH，是一种结晶性、热塑性的水溶性聚合物，它既是一种新型水溶性树脂，又是一种非离子表面活性剂；根据建设单位提供资料，本项目使用聚氧乙烯醚熔点44-46℃，沸点250℃。（2）光引发剂：光引发剂是能吸收辐射能，经过化学变化产生具有引发聚合能力的活性中间体的物质，是任何UV固化体系都需要的主要成分，本项目光引发剂采用1173（α一羟基异丙基苯甲酮）；（3）助剂：助剂主要用来改善UV上光油的性能，本项目主要使用消泡剂（本项目齐聚物（聚合单体）为水溶性聚合物，因此，消泡剂为水）用来防止和消除上光油在使用过程中产生的气泡。 2.3项目能耗 本项目用电由市政电网专线供给，主要用于办公生活系统、生产系统。能耗见下表。 表3 项目能耗情况 能源类型 电能 水 年消耗量 84万kW·h 420t/a 2.4 项目给排水情况 生活用水、排水：项目劳动定员10人，均外宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表5相关规定，农村居民（其他地区）按每人140L/d计，则员工生活用水量约1.4t/d、420t/a（全年按300天计），产污系数按0.9计，则员工生活污水量约1.26t/d、378t/a，经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理。 生产用水、排水：项目生产过程中无需用水，无废水排放。 2.5 人员规模及工作制度 项目拟招员工10人，均外宿，全年工作300天，8小时/天。 2.6 项目四至情况 项目四至：项目位于梅州市蕉华工业园区，北面为空地，东面约15m为205国道，西面、南面为工业园其他企业。项目具体位置图见附图1。 |
| 3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 3.1 原有污染情况 本项目为新建性质，用地现状为已建成的空置厂房、办公楼，不存在原有污染情况；同一厂区内存在梅州市宏海实业有限公司下属环保手袋厂，主要生产内容为来料加工环保布手袋（来料-裁片-车缝-剪线-成品），无生产废水、废气产生，已办理环境影响登记表备案手续。 3.2 区域主要环境问题 经调查，项目位于梅州市蕉华工业园区，周边存在减水剂厂、电镀厂、线路板厂等污染工业企业，其中减水剂厂产生废水、废气、固体废物等污染物，电镀厂产生废水、废气、固体废物等污染物，线路板厂产生锅炉废气、有机废气、生产废水、固体废物等污染物，均可达标排放排放，区域内大气、水、声环境一般，污水管网已完善，无制约项目建设的主要环境因素。 |

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 蕉岭县位于广东省东北部（北纬24°25′-24°53′，东经116°01′-116°22′之间），韩江上游，西界平远县，东南与梅县接壤，北与福建省武平县及上杭县为邻。205国道贯穿南北，交通方便。 2、地形地貌 蕉岭县岩石地层多为燕山系后期花岗岩及泥盆系、侏罗系和第四系松散地层。东面和东北面有细粒花岗岩、花岗斑岩、石英斑岩、辉长岩、角闪岩的地质构造。蕉岭县引水管道扩建和净水工程所在区域为文福小盆地，岩石种类有砂岩、页岩、石灰岩，其上覆盖有一层较厚的坚实粘土。水源地一带山体属石英砂岩地质构造。据查区域地质图，该区域末发现无区域性构造断裂通过，无发震地质构造背景，无现代活动性断裂，属区域构造稳定性好的地区。 据《广东省地震烈度分布图》及梅州市地震局的鉴定，本区地震基本烈度为Ⅵ度，据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）附录A。本区抗震设防烈度为6度。 评价区地貌属丘陵地形，最高峰为评价区西部，总的地势西高东低，从西往北、东、西地势渐低，最低侵蚀基准面位于东面。评价区西面地形坡度一般在20～30°，局部可达40°，东南面、北面山间洼地为主，地势较平缓，整个评价区植被较发达，排水条件较好，属侵蚀剥蚀地貌 3、气候、气象 蕉岭地处石窟河流域，石窟河流域属亚热带海洋性季风气候，流域平均气温约21℃ ，其中5月～9月的平均气温多在25℃以上，该地区夏季可长达6～7个月之久，最高气温常发生在7月至8月间，最低气温多出现在1月至2月间。据蕉岭气象站1952年至1985年的统计，多年平均气温20.9℃，最高极端气温38.4℃（1971年7月25日），最低极端气温－2.4℃（1979年1月16日），最冷月1月份平均气温11.8℃。据该县气象站1952年至1985年的统计计算，年最大降雨量2867.1毫米，年最小降雨量964.1毫米，多年平均降雨量1703毫米。年内降雨极不均匀，汛期为每年的4～10月份， 汛期降雨量占全年雨量的75.7％。 据蕉岭站的1965年～1995年的记录资料统计，一月至三月、九月以北风和西北风为多，四月至八月以西南风为多，十月至十二月以北风出现最多。 4、水文 项目附近地表水体为石窟河。 石窟河是梅河水系的最大支流，发源于福建省武平县洋石坝，在梅县雁洋镇丙村东洲坝汇入梅江，全长179km，流域面积3681km2。石窟河建有多个径流式水电站，石窟河与梅江汇合后下游约12km有丹竹水电站，水电站蓄水时，石窟河与梅江汇合口处有1km左右的回水区，但河水不会倒流。石窟河多年平均流量为98m3/s，多年平均最枯月平均流量23.2m3/s，最枯日平均流量3.3m3/s，最小实测流量2.27m3/s，最大年径流量60.23亿m3，最小年径流量9.56亿m3。 5、植被 项目所在地主要为低矮的丘陵山地，平坦地为耕地，低处为水田，主要种植水稻，旱地主要种花生、黄豆、木薯及各种水果等；丘陵山地主要是森林，主要植物物种有松树、杉树、荷树、山乌桕、山苍子、盐肤木、继木、车轮梅、鸡屎藤、葛藤、菝葜、山银花、桃金娘、芒萁、芒草、乌毛蕨、凤尾蕨等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 广东梅州蕉华工业园区（梅州蕉华产业转移工业园、梅州市蕉华管理区、广东省蕉岭华侨农场），是梅州市辖省级开发区和省产业转移工业园，实行一套班子四块牌子的管理，位于梅州市北部，地处“闽粤赣”金三角地带。园区总面积26.04平方公里，全部是国有土地。园区交通便利，205国道贯穿整个园区，长深高速公路在园区南北部1公里处均设有出入口，距蕉岭县城6 km，到梅县机场、梅州火车站不到50 km，到揭阳潮汕机场约1个小时车程，至汕头约1个半小时车程，距广州、深圳约3个半小时车程。园区设有中学、小学、幼儿园和医院，国税、地税、工商、国土、公安、金融、邮政、电信、供电等市、县驻区机构一应俱全。 近年来，园区紧紧围绕市委、市政府“扭紧三大抓手，落实两项政策，坚定信心推动梅州加快振兴发展”的战略部署，按照“产业特色化、城镇精品化、环境生态化”的目标，沿着“产城联动、三产互动、融合发展”的思路，充分依托“世界长寿乡”的品牌，以205国道为发展主轴，以产业和项目为支撑，着力打造南部健康食品产业园区、东部旅游健康产业园区、北部新型工业园区、西部现代农业产业园区和中部综合服务区等“五大功能区”。 经过近年来的开发和建设，园区内各项基础设施日益完善。园区北部工业区“七通一平”等各项基础设施工程建设工作已基本完成，目前现有一座110KV的变电站、一座日产6000立方米的自来水厂以及工业专用排水（污）管网。园区污水处理厂和管道燃气项目正在建设。园区通讯发达，网络先进完善，完全能满足企业的通讯需求。 园区不断加强招商引资工作，至2015年9月，已引进入园企业40家，其中食品产业企业10家，计划投资总额近30亿元。

# 三、环境质量状况

1. 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 1.1 本项目所在区域环境功能属性见表4 表4 建设项目环境功能属性一览表 编 号 项 目 类 别 1 水环境功能区 石窟河，项目所在地段属于（蕉城镇-蕉岭新铺镇）范围内，根据广东省《水环境功能区划》，项目段水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 属于二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 3 声环境功能区 属于3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 水源保护区 否 5 基本农田保护区 否 1.2 大气环境现状 广东恒定检测技术有限公司在项目所在地布设了1个环境空气监测点，监测时间为2016年11月10-11日，监测数据如下表： 表5 空气环境质量监测数据 单位：mg/m3 监测日期 监测时段 PM10 SO2 NO2 2016年11月10日 02：00 0.072 0.008 0.019 08：00 0.008 0.026 14：00 0.010 0.032 20：00 0.008 0.026 2016年11月11日 02：00 0.073 0.008 0.017 08：00 0.008 0.025 14：00 0.011 0.029 20：00 0.008 0.027 二级标准限值 0.15 0.15 0.08 从上表可以看出，项目所在地环境空气二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量良好。 1.3 水环境质量现状 项目附近地表水为石窟河，本评价委托广东恒定检测技术有限公司于2016年11月10日对石窟河项目西面2000m处断面进行监测，监测结果如下： 表6 地表水水质监测统计数据一览表 单位:mg/L(pH值除外) 污染因子 PH CODcr BOD5 NH3-N TP DO 2016年11月10日 现状值 6.77 16 3.6 0.310 0.15 5.2 Ⅲ类标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≥5 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 监测结果表明，该断面各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，无超标现象。 1.4 声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关规定，本项目属于3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解项目所在地声环境质量现状，本评价委托广东恒定检测技术有限公司于2016年11月10日对项目周边环境噪声进行监测，监测结果如下： 表7 项目所在地环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位 序号 监测点 2016年11月10日 GB3096-2008中3类标准 超达标情况 昼间 夜间 1 项目东面 55.0 44.9 昼间65 dB（A） 夜间55 dB（A） 达标 2 项目南面 54.8 43.8 3 项目西面 54.0 43.9 4 项目北面 53.8 43.4 根据上表数据显示，项目所在地昼夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

2.主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、保护石窟河水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 2、保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 3、保护该区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、主要的环境保护目标是： 表8 项目周围主要环境保护目标 环境要素 保护目标 距离 方位 规模 保护级别 水环境 石窟河 2000m 西面 —— 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量 项目附近地表水为石窟河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表9 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH值除外) 项目 DO CODcr BOD5 氨氮 总磷 Ⅲ类标准限值 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 2、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表10 环境空气质量标准 单位: mg/Nm3 污染物 取值时间 PM10 NO2 SO2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准24小时平均限值 0.15 0.08 0.15 3、声环境质量 本项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表11 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别 限值 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：本项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理后通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 表12 水污染物排放标准 单位：mg/l，pH除外 项目 pH C0DCr BOD5 SS 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 6-9 ≤500 ≤300 ≤400 2、废气：粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 表13 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度 有组织排放监控浓度限值 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度 颗粒物（粉尘） 120mg/m3 15m 2.9kg/h 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类 65 55 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水产生量约378t/a，经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理，蕉华工业园污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值（CODcr：40，氨氮：8）；因此，根据项目污染物达标排放限值要求，建议总量控制指标为： CODcr：0.0151t/a，氨氮：0.0030t/a，SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：G：废气，W：废水，N：噪声，S：固体废物 UV板是表面经透明环保的UV光固化漆淋涂，后经强紫外线光固化而成的环保饰面材料。UV漆的中文名叫紫外线光固化漆，是一种无色，无味的透明漆，不含苯等，是当前最环保的油漆，因而表面光亮，镜面效果好，硬度达到3H（一般烤漆的为1.8H），颜色丰富，耐酸碱，耐高温，是烤漆门板水晶门板的理想替代品；根据建设单位提供资料，本项目所用UV漆使用稀释剂为水。 生产工艺简述： （1）原料制备 将外购的原料运输进厂后储存在原料仓内，由皮带输送机通过上料机按一定比例送入冷混机中冷混混合，充分混合后通过筛选机将颗粒较大的原料筛出，符合规格的进入下一道工序，不合格的进入磨粉机中磨细后回用于生产（磨粉工艺：筛选出不合格的原料进入磨粉机中，密封磨碎至厂家需要的规格后回用于生产）。 （2）成型 筛选合格的原料由输送带送入挤出机中通过机械压力挤出成型。 （3）UV固化 成型后的半成品通过牵引机送入UV机中固化（UV固化工艺：紫外线光（UV）固化是利用光引发剂（光敏剂）的感光性、在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子，分解成自由基或是离子，使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应达到固化的目的，本项目光引发剂使用1173（α-羟基异丙基苯甲酮），齐聚物（聚合单体）采用聚氧乙烯树脂，消泡剂为水）。 （4）包装入库：固化后即为成品，可包装入库。

主要污染工序 一、施工期 本项目拟使用工业园内已建成建筑，仅进行设备安装等，无需施工，因此，不作施工期分析。 二、运营期 1、废气 本项目生产过程中采用UV固化工艺，目前UV固化技术已成为一种较成熟的技术，采用低温快速固化技术（正常使用温度为50-55℃，低于聚氧乙烯树脂沸点250℃），其污染物排放几乎为零，UV固化过程中主要挥发成分为稀释剂，本项目使用聚氧乙烯树脂是一种新型水溶性树脂，其稀释剂为水，因此，UV固化过程中挥发物为水分，并无有机废气产生，本项目生产过程中废气主要是粉尘。 粉尘：本项目生产过程中，混合、筛选、磨粉工序产生粉尘，类比同类项目，粉尘产生量按原料用量的0.1%计，本项目除UV涂料树脂的原料用量为9875t/a，则粉尘产生量约10t/a，建设单位拟在产生粉尘的各工序段安装集气罩并配套布袋除尘器（风机风量约5000m3/h、1.2×106m3/a），则本项目粉尘产生浓度约833mg/m3；布袋除尘器除尘效率可达99%以上（张殿印，王纯 - 除尘器手册 - 化学工业出版社，2004.161），处理后粉尘排放量约0.1t/a、排放浓度约8.33mg/m3。 2、废水 生产用水：项目生产过程中无需用水，无废水排放。 生活污水：项目劳动定员10人，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表5相关规定，农村居民（其他地区）按每人140L/d计，则员工生活用水量约1.4t/d、420t/a（全年按300天计），产污系数按0.9计，则员工生活污水量约1.26t/d、378t/a。主要污染物及产生浓度为CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 20mg/L。 3、噪声 本项目的噪声主要是场内设备噪声等，噪声源强见表18。 表18 建设项目噪声源强 单位：dB(A) 序号 污染源 治理前噪声 1 冷混机 88 2 挤出机 90 3 牵引机 80 4 UV机 85 5 上料机 80 6 筛选机 90 7 磨粉机 95 4、固废 项目固废主要为筛选过程产生的大颗粒原料、包装过程产生的包装废物和员工生活垃圾。 （1）大颗粒原料：筛选过程产生的大颗粒原料，约占筛选原料用量的0.15%，筛选原料用量约9875t/a，则大颗粒原料产生量约15t/a。 （2）包装废物：包装过程产生的包装废物，每100吨产品约产生包装废物10kg，本项目产品产量约10000t/a，则包装废物产生量约1t/a （3）生活垃圾：项目员工10人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，则项目员工生活垃圾产生量约5kg/d、1.5t/a。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 混合、筛选、磨粉 | 粉尘 | 833mg/m3，10t/a | 8.33mg/m3，0.1t/a |
| 水污 染物 | 运 营 期 | 生活污水 378t/a | CODcr | 300mg/L，0.1134t/a | 经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0567t/a |  |
|  |  |  | SS | 180mg/L，0.0680t/a |  |
|  |  |  | 氨 氮 | 20mg/L，0.0076t/a |  |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 员工生活、办公 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  |  | 一般工业固废 | 大颗粒原料 | 15t/a | 15t/a |
|  |  |  | 包装废物 | 1t/a | 1t/a |
| 噪 声 | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 80~95 dB(A) | 昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 植物可以吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘、杀菌、净化水质、减噪以及检测大气污染程度等。绿化环境对调节生态平衡，改善小气候，促进人的身心健康起着特殊重要的作用，搞好绿化是企业环保工作的重要组成部分，因此，在努力抓生产同时也应当加大对绿化工作的投入。 为了使绿化工作有序地开展，使厂区的绿化逐步达到国家要求，结合本工程对厂区绿化提出如下措施建议： （1）厂区要留有足够的绿化带位置，以确保今后的绿化工作开展。 （2）绿化布置要综合考虑，全面规划，按照不同的功能区选择不同的绿化树种。 （3）对产生粉尘厂房周围，宜选择适宜当地生长具有滞尘、抗毒性较强的树种。 （4）在成型厂房等噪声源四周应选用树冠低矮、分枝低、树叶茂密的常绿乔、灌木搭配种植，形成一定宽度的吸声林带。 （5）加强对绿化工作重要性认识，配备专职人员对绿化工作负责管理。 |

# 七、环境影响分析

运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产过程中无需用水，无废水排放。 （2）生活污水 项目拟招员工10人，根据工程分析，生活污水产生量为1.26t/d、378t/a。由于项目属于蕉华工业园污水处理厂纳污范围内，且污水收集管网已完善，因此，建设单位拟将生活污水经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目生产过程中，混合、筛选、磨粉工序产生粉尘，建设单位拟在产生粉尘的各工序段安装集气罩并配套布袋除尘器（风机风量约5000m3/h、1.2×106m3/a），粉尘废气经布袋除尘器处理后排放量约0.1t/a、排放浓度约8.33mg/m3，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周围大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源有冷混机、挤出机、筛选机、磨粉机、上料机等。建设单位拟通过采取以下的噪声治理措施： ①在厂内布局时，把产生高噪声的设备车间布置在远离居民点的一侧，在场区和厂界周围种植树木阻隔。将高噪声设备尽量集中在厂房较低位置，采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震）、封闭设置，厂房、操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递。 ②搅拌机等配用橡胶筛板，溜槽内衬橡胶板或高分子耐磨板。 ③采用密闭消音措施，进出口连接管用K-ST型或K-SX柔性连接。 ④给职工配备耳塞等劳动防护用品。 ⑤运输噪声：严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（12:00-14:00和22:00-06.00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛。 通过以上措施处理后，项目噪声对周围声环境的影响在可接受范围内。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为筛选过程产生的大颗粒原料、包装过程产生的包装废物和员工生活垃圾。 其中大颗粒原料回用于生产，包装废物外售废品收购站，生活垃圾交由环卫部门处理。 项目固体废物经上述措施处理后，对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 混合、筛选、磨粉 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理 | 对周围水环境影响较小 |
| 固体废物 | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 对周围环境影响甚小 |
|  |  | 生产 | 大颗粒原料 | 收集后回用于生产 |  |
|  |  |  | 包装废物 | 外售废品收购站 |  |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 合理布局、合理安排工作时间、基础减振、墙体隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）3类标准 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目正常生产情况下的排污不会对生态环境产生明显的影响，但为保护环境，本评价要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理噪声污染。如种植槐树等降噪效果好的树种。 （2）减少生产中对周边区域及其它植物的不利影响，另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 |

九、选址合理性与政策相符性分析

1、选址合理合法性分析 项目位于梅州市蕉华工业园区，不属于基本农田保护区、水源保护区等特殊保护区，符合当地土地利用规划。 2、与环境功能区划的相符性分析 项目所在区域空气环境功能为二类区，项目建成后生产过程中废气经相应措施处理后达标排放，对周围大气环境的影响较小。 项目所在区域声环境功能区划为3类标准适用区。项目的噪声经采取相应措施、合理布局、绿化吸收、距离衰减后，对周围声环境的影响不大。 项目附近地表水为石窟河，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目运营期无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理，对附近地表水环境影响较小。 综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求。 3、与产业政策的相符性分析 根据国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》和和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 4、与生态严控区的相符性分析 本项目位于梅州市蕉华工业园区，中心位置地理坐标为北纬N24°36′27.71″，东经E116°08′54.82″，对照广东省环境敏感区域电子图-生态保护控制区（详见附图5）和梅州市环境保护“十三五”规划，本项目不在生态严控区范围内，符合生态严控区相关规定。

十、清洁生产与循环经济分析

一、清洁生产 在本项目的建设中，应积极提倡清洁生产，切实落实清洁生产各项措施。 清洁生产是实现对生产全过程控制，使生产过程中资源和能源得到最大限度的利用，产生的废物量最小，对环境的危害也最小。因此开展清洁生产是实现可持续发展战略的需要，是控制环境污染的有效手段，可大大减轻末端治理的负担，是提高企业市场竞争力的最佳途径。 项目应积极推行清洁生产，节能、节水、降低损耗、降低单位产品污染物产生量等。 1）生产环节：应选用环保材料，提高员工的操作水平，避免操作失误造成损失或影响产品质量。 2）污染物产生环节：加强对环保设施的维护，保证污染物得到有效处理，减少对周边环境的影响。 3）产品包装环节：选用环保包装材料，尽量使用可回收利用的包装材料，避免二次污染。 4）环境管理要求：要求项目产生的工业固废、生活垃圾等应分类处理，不得随意丢弃，污染环境；对能耗和产品的合格率进行考核；加强管理，提高员工得总体素质，严格规范员工操作水平。 二、循环经济 循环经济是针对传统“高消耗、低效率、高排放”的线性经济而言的经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式。循环经济以生态经济为理论基础，融清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等为一体，以低投入、资源的高效利用和废弃物的少排放甚至零排放为特征，对物质、能量闭路循环使用。

结论与建议

一、结论： 1、基本情况 梅州市宏海实业有限公司投资7000万建设 “年产1万吨新型建筑材料建设项目”。本项目位于梅州市蕉华工业园区（地理坐标：北纬N24°36′27.71″，东经E116°08′54.82″），项目占地面积14652m2，建筑面积8000m2（其中钢结构厂房6330m2，办公楼及配套建筑1670m2），主要包括：加工车间、原料仓、成品仓、办公楼及保卫室等配套建筑，劳动定员10人，年产1万吨新型建筑材料。 2、环境质量现状结论 据广东恒定检测技术有限公司对项目的各项监测显示，项目所在地环境质量现状情况如下： 环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目附近石窟河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。环境噪声昼夜间等效声级各测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 3、选址合理性分析 本项目所在地不属于基本农田保护区等特殊保护区，与周围环境区划不冲突。各项污染物经处理达标排放后，对周围环境无不良影响。因此，项目是合理的。 4、产业政策相符性 经检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》和和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 5、环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目并无生产废水产生，员工生活污水产生量为378t/a，经三级化粪池处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入蕉华工业园污水处理厂作进一步处理，对周围水环境影响较小。 （2）大气环境影响评价结论 项目生产过程中粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 建设单位经采取密闭、消声隔音、基础减振等综合措施处理，且合理安排工作时间，加强管理，则通过厂房墙体的阻隔、距离的自然衰减，厂界1米处噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响不大。 （4）固体废物影响评价结论 一般工业固废：大颗粒原料收集后回用于生产；包装废物外售废品收购站。 员工生活垃圾：交由环卫部门处理。 经过上述措施处理后，项目产生的固体废物不对周围环境产生直接影响。 7、清洁生产及循环经济结论 项目应加强管理，绿色施工，以达到清洁生产的要求。 为使项目达到国内清洁生产基本水平。项目应对生产环节、污染物产生环节、产品包装环节、环境管理方面把关，严格按照前面清洁生产分析内容所提出的措施或者是参照其他企业更有效的措施落实生产，若各种措施落实到位，项目生产水平可达到同行业清洁生产水平。 二、建议 1、生产设备选用效率高、能耗低的设备，减少污染物排放量。 2、做好环保宣传教育工作，提高职工的环境意识，减少加料时原料浪费和散落。 3、若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 4、认真落实建设项目要求，即隔声降噪装置、废水处理设施，确保噪声、废水、废气的达标排放。 综合结论： “年产1万吨新型建筑材料建设项目”位于梅州市蕉华工业园区，本项目符合环境功能区划；其工艺及产品符合国家的产业政策；通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物（源），可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求，对环境可能产生不良的影响较小；且通过加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的污染影响。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图2  项目在园区位置图

附图3  项目平面布置及四至图

附图4 项目所在地污水管网图

附图5 项目与生态保护控制区位置关系图

项目北面空地                         项目南面其他企业

项目西面其他企业                    项目拟使用的已建成厂房

项目拟使用的已建成办公楼                   其他配套建筑

附件1：项目委托书

委托书

河南鑫垚环境技术有限公司

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，特委托贵司对“年产1万吨新型建筑材料建设项目”进行环境影响评价报告表的编制工作。

委托单位（盖章）：梅州市宏海实业有限公司

委托时间：2016年    月

联系人：丘影媚

附件2 项目营业执照

附件3 梅州市环境保护局行政处罚决定书及相关证明

# Text boxes

原料

配料

混合

筛选

UV固化

包装入库

N 、G

挤出

N 、S

N

N

磨粉

合格

不合格

项目位置

附图1  项目地理位置图

项目位置

空地

UV固化区

混合、挤出区

筛选、磨碎区

包装区

其他企业

办公楼

205国道

配套建筑

其他企业

图示

粉尘排气筒

项目位置

项目位置

附图5  项目四至及现状图