# 建设项目环境影响报告表

项目名称：        年产12万支瓷砖美缝剂项目

建设单位(盖章)：    梅州市金诚防水材料有限公司

编制日期：二〇一七年八月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 建设名称 | 年产12万支瓷砖美缝剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 梅州市金诚防水材料有限公司 |
| 法人代表 | 涂青 | 联系人 | 涂青 |
| 通讯地址 | 广东省梅州市蕉岭县蕉华工业园 |
| 联系电话 | 13418498787 | 传真 | —— | 邮政编码 | 514000 |
| 建设地点 | 广东省梅州市蕉岭县蕉华工业园 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C2645密封用填料及类似品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1000 | 建筑面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 | 2017.10 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 梅州市金诚防水材料有限公司位于广东省梅州市蕉岭县蕉华工业园（中心地理坐标为：24.606944N，116.146667E），系租赁梅州新汇金包装材料有限公司空置生产厂房开展生产。 梅州新汇金包装材料有限公司包装板材加工项目位于梅州市蕉华工业园北区，项目开展补办环境影响评价手续，于2013年10月取得梅州市环境保护局《关于包装板材加工项目环境影响报告表的审批意见》（梅市环审[2013]105号），同意项目建设。项目通过购买木板或胶合板进行裁切、胶纸粘接、机械压为一体的工艺生产板材，年产6300m2，项目占地2000m2。梅州新汇金包装材料有限公司已于2013年停产，现将部分生产厂房租赁给梅州市金诚防水材料有限公司从事美缝剂生产。 梅州市金诚防水材料有限公司拟投资50万元建设年产12万支瓷砖美缝剂项目（以下简称“本项目”），以环氧树指、固化剂、珠光粉、苯甲醇助剂、二氧化硅为原料，计划年产12万支瓷砖美缝剂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，需对该项目进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，建设单位委托了深圳市环新环保技术有限公司承担项目的环境影响评价工作，评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，了解到项目为美缝剂生产项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）确定本项目类别为“十九、非金属矿采选及制品制造 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，属于编制报告表的类别，我公司结合本项目工程和环境特点编制了本环境影响报告表。 二、项目建设内容及规模 1、占地及建筑规模 根据建设单位提供的资料，项目总占地面积为1000m2，建筑面积为1000m2，利用现有厂房进行生产，供水、消防系统等沿用现有设施，项目主体工程为生产厂房。辅助工程主要为办公区。项目建设内容详见表1。 表1 项目工程内容组成一览表 名称 使用情况 主体工程 生产厂房 一栋一层生产厂房用于生产活动，建筑面积800m2 辅助工程 办公区 用于行政办公，建筑面积200m2 公用工程 给水 用水由市政管网提供 排水 生活污水经化粪池处理后进入蕉华污水处理厂处理 配电 由市政电网供应 消防系统 按防火规范要求设置的消防给水系统 环保工程 废水 生活污水经化粪池预处理后达标排入蕉华污水处理厂 废气 加强通风 噪声 低噪声、先进设备 固废 分类存放，部分外售、其余由环卫部门清运 2、产品规模和原辅材料消耗 本项目生产规模为：年产12万支瓷砖美缝剂。 表2 项目产品及产量一览表 产品名称 规格型号 单位 年产量 瓷砖美缝剂 A组分 200ml（约200g） 支 120000 B组分 200ml（约200g） （注：A、B组分组合为一支美缝剂） 美缝剂是勾缝剂的升级产品，美缝剂的装饰性实用性明显优于彩色填缝剂。解决了瓷砖美缝不美观和脏黑问题等。颜色丰富自然细腻，如金色、银色、珠光色等。 本项目原材料消耗情况详见下表： 表3 项目主要原辅材料消耗表 序号 材料名称 单位 数量 备注 1 环氧树脂 桶/年 91 240公斤/桶，液态 2 固化剂 桶/年 92 210公斤/桶，液态 3 珠光粉 桶/年 49 25公斤/桶，粉状 4 苯甲醇助剂 桶/年 18 210公斤/桶，液态 5 二氧化硅 袋/年 243 10公斤/袋，粉状 6 塑料瓶 支/年 121000 A、B组分为一支 7 套嘴 个/年 121000 每支1个套嘴 8 包装盒 个/年 121000 9 标签 张/年 122000 委外制作，直接粘贴即可 环氧树脂：环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。 理化性质：环氧树脂具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中;胶的初黏;耐热以及水解稳定性等都能提高还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。 用环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品种。 固化剂：对羟基苯磺酸又称苯酚磺酸，分子式是C6H6O4S，分子量为174.17，该物质主要用于树脂固化，酸性镀锡工艺中最主要的添加剂，同时也具有酸性树脂发泡的作用，用于有机中间体。 珠光粉：珠光颜料横断面具有类似于珍珠的物理结构；内核是低光学折射率的云母，包裹在外层的是高折射率的金属氧化物，如二氧化钛或氧化铁等。在理想状况下应用，珠光颜料均匀地分散于涂层里，而且平行于物质表面形成多层分布，同在珍珠中一样，入射光线会通过多重反射，干涉体现处珠光效果。随着珠光颜料生产的发展，珠光颜料的应用越来越被人们所熟知。可用于汽车，摩托车，自行车涂料，粉末涂料，建筑涂料，珠光油墨，珠光塑料制品，珠光化妆品，还可以应用于造纸，印染，印花橡胶，陶瓷等行业。 苯甲醇：苯甲醇是最简单的芳香醇之一，可看作是苯基取代的甲醇。在自然界中多数以酯的形式存在于香精油中，例如茉莉花油、风信子油和秘鲁香脂中都含有此成分。经氧化或脱氢反应生成苯甲醛。加氢可生成甲苯、联苄或甲基环己烷、环己基甲醇。与羧酸进行酯化反应生成相应的酯。在氯化锌、三氟化硼、无水硼酸或磷酸及硫酸存在下，缩合成树脂状物。 二氧化硅：二氧化硅（化学式：SiO₂）是一种酸性氧化物，对应水化物为硅酸（H₂SiO₃）。二氧化硅是硅最重要的化合物之一。地球上存在的天然二氧化硅约占地壳质量的12%，其存在形态有结晶型和无定型两大类，统称硅石。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备设置情况见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设施名称 单位 数量 1 高速分散机 台 2 2 灌装机 台 30 3 空压机 台 3 4 真空机 台 2 5 贴标机 台 1 6 称量器 台 5 4、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目劳动定员18人，均不在厂区范围内食宿。 （2）工作天数：全厂全年生产天数为300天，工作制度为一天1班制，每班工作时间为7小时。 5、给排水 给水：本项目生产过程无需用水，项目用水主要为员工生活用水，生活用水主要用于员工日常办公，项目规划员工人数18人，均不在厂区食宿，生活用水按每人每天用水量0.05m3计，年生活用水量为270m3，由市政给水管网直接供应供给。 排水：项目生产过程中无工艺废水产生，项目的废水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的85%计算，年生活废水产生量为229.5m3，项目所在区域属于蕉华污水处理厂纳污范围，因此，本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理达到蕉华污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网并最终进入蕉华污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后排入石窟河。 6、能源消耗 项目供电系统由当地市政电网提供，用电量约100万千瓦时/年，主要耗电设施为车间内生产设备运转及照明用电。项目不设备用柴油发电机。 7、环保投资情况 项目总投资50万元，其中用于环保投资为5万元，主要用于废水、废气、噪声及固体废物的治理。具体投资情况见下表： 表5 环保投资一览表 项目 内容 投资/万元 废水治理 办公生活污水 化粪池 1 废气治理 粉尘 密闭设备，通风设施、防护设备 2.5 VOCs 通风设施 噪声治理 噪声 隔声、减震、降噪 1 固废治理 生活垃圾 垃圾桶 0.5 合计 5 |

与项目有关的原有污染源及主要环境问题 本项目租赁梅州新汇金包装材料有限公司空置生产厂房开展生产，项目东面为梅州市汉邦实业有限公司，南面为梅州顺安达实业有限公司，西面为广东迈科特生物科技有限公司，北面为梅州市五山建材实业有限公司。项目四至及其在梅州新汇金包装材料有限公司位置见附图5，项目所在地周边现状如下： 项目南面顺安达实业 项目北面五山建材 项目东面汉邦实业 项目西面迈科特科技 项目位于蕉华工业园区内部，与本项目有关的原有污染情况主要是梅州市蕉华工业园内企业的污染物排放。 梅州市蕉华管理区成立于1993年，是梅州市为扶持广东省蕉岭华侨农场经济发展而设立的赋予部分县级行政管理职能的行政区，辖区面积为华侨农场全部26.04km2区域（2008年根据相关规划，梅州市蕉华管理区规划建设为梅州蕉华生态工业新城）；2003年，梅州市政府同意在蕉华管理区内设立市级广东梅州蕉华工业园区，2006年，该工业园区升级为省级开发区；2015年，经广东省人民政府同意，在蕉华工业园区内规划建设梅州蕉华产业转移工业园，纳入省产业转移园管理。目前，梅州市蕉华管理区与广东省蕉岭华侨农场、广东梅州蕉华工业园区、梅州蕉华产业转移工业园实行“一套班子四块牌子”的管理模式。 本项目位于梅州市蕉华工业园北区，蕉华工业园区位于蕉华管理区内，根据《关于印发广东梅州蕉华工业园区主导产业定位和准入条件的通知》（梅市府办〔2009〕92号）文件规定，蕉华工业园的主导产业定位为：食品加工及医药制造业，电子信息、电气制造业，铜材、铜制品加工业，机械制造业，建材业。本项目属于建材业，属于园区主导产业，属于允许类项目，因此，项目建设符合园区产业规划。 （1）废气污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘以及有机废气，各个产生废气污染企业均采取有效的废气治理措施，在严格执行环评文件要求的环保措施后，保证废气污染物能够达标排放。 （2）园区入园企业主要废水为生活污水和生产废水。在蕉华污水处理厂建成之前，园区内各企业的生产废水和生活污水均经通过企业自处理达标后排放或回用。 （3）园区入园企业产生的固体废物包括工业固体废物（含严控废物和危险废物）和生活垃圾。严控废物和危险废物全部交给有资质的单位处理，一般工业固体废物尽量回用，不能回用的与生活垃圾一起交由环卫部门进行卫生填埋，固体废物无害化处理率为100%。 截至目前，项目园区企业污染统计情况见下表： 表6 项目周边企业污染产生情况汇总 序号 企业名称 污染种类 主要污染物 备注 1 梅州市鸿利线路板有限公司 废水 COD、BOD5、SS、Cu 建成 废气 酸碱废气、非甲烷总烃、粉尘 2 塔牌集团恒塔混凝土有限公司 废水 主要为SS 废气 粉尘 3 梅州市裕兴食品有限公司 废水 COD、BOD5、SS 废气 粉尘、锅炉废气 4 梅州好利时实业有限公司 废水 COD、Cu、Ni 5 梅州市宏海印刷有限公司 废水 COD、SS 废气 挥发性有机废气 6 广东迈科生物科技有限公司 废水 COD、BOD5、SS 废气 锅炉废气、粉尘 7 梅州市红曲生物制品有限公司 废水 COD、BOD5、SS 废气 锅炉废气 8 梅州市奋进威电子科技有限公司 废水 COD、BOD5、SS 废气 锡及其化合物 9 梅州市嘉腾辉电子科技有限公司 废水 COD、BOD5、SS 已批，在建 废气 锡及其化合物、挥发性有机废气 10 蕉华木材加工厂 废水 COD、BOD5、SS、 废气 粉尘

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简述（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性） 1、地理位置 梅州市位于广东省东北部，东北邻福建省的武平、上杭、永定、平和4县，西北接江西省寻乌县，西面连广东省河源市的龙川县、东源县、紫金县，西南、南面与汕尾市的陆河县、揭阳市的榕城区、揭西县相接，东南面和潮州市郊区、饶平县相连。全市总面积15836km2。 本项目位于蕉华管理区内。蕉华管理区地处蕉岭县中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县兴福镇。该管理区距梅州城区约40公里，至深圳也仅360公里，约3个半小时车程。蕉华工业园区用地沿205国道带状分布，可建设用地共202公顷。 2、地形地貌 梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和灰岩六大岩石构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌类型。全市山地面积占 24.3%；丘陵及台地、阶地面积占 56.6%；平原面积占 13.7%；河流和水库等水面积占 5.4%。 山脉：市境地处五岭山脉以南，地势北高南低，山系主要由武夷山脉、莲花山脉、凤凰山脉等三列山脉组成。海拔千米以上的高峰有140 多座，其中位于丰顺县的铜鼓嶂海拔 1560米，是梅州第一高峰。 盆地：境内主要盆地有兴宁盆地，面积 320平方公里；梅江盆地，面积约110平方公里；蕉岭谷地，面积约100 平方公里；汤坑盆地，面积约100 平方公里。 蕉华工业园建设用地所处地带为冲积平原和低山丘陵地区，整体地表较为平坦，西部及中部现状农田、乡村住宅和乡村工业分布地区为冲积平原区，海拔高程在85～155米不等，东部有一些用地为低山浅丘陵地区。整个区域呈大致东高西低，两边高，中间低的地势特征。 3、气候气象 梅州市属亚热带季风气候区，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。以大埔县茶阳经梅县区松口、蕉岭县蕉城、平远县石正、兴宁市岗背为分界线，平远、蕉岭、梅县区北部为中亚热带气候区，五华、兴宁、大埔和平远、蕉岭、梅 县区南部为南亚热带区。 项目所在地蕉岭县境属亚热带地区海洋性季风气候，夏长冬短，光照充足，雨季长，雨量充沛，由于南岭山脉的屏障作用，使冷空气影响减弱，所以冬季并不十分寒冷。蕉岭县历年平均气温21.0℃，最高气温39.2℃（1987年），最低气温-2.9℃（1991年），历年平均降水量1662.5mm，最多2488.6mm（1983年），最少1063.9mm（1991年），历年平均日照时数1834.9小时，历年平均气压为1001.8hpa，历年平均相对湿度为77％，历年平均最多风向为N、C，历年平均风速为1.9m/s。 项目所在地蕉华管理区受亚热带季风影响大，有显著的山区季风气候特征，全年降雨丰沛，夏季多雨，冬季温和干燥，光照充足，气候特点与蕉岭县基本一致。 4、水文 梅州市水资源丰富，境内多年平均降雨量250.3亿立方米，多年平均径流量128.7亿立方米，产水量259.7亿立方米，水力资源理论发电量77.5万千瓦，地下温泉多、水温高、水量大，还有丰富的矿泉水资源。梅州市大小河流有43条，属韩江水系。主要河流有琴江、五华河、宁江、石窟河、松源河、梅江、韩江。 本项目范围内没有河流，用地距石窟河约1.3km。石窟河为韩江二级支流，在蕉岭县境内长61.4km，集水面积728.2平方km2，石窟河流域（含其支流高陂河、柚树河、石扇河、广福河、溪峰河）是蕉岭县较大的盆地和主要耕作区，耕地约10万亩，居住人口17余万人。石窟河（蕉岭段）全长44.5km，多年平均径流总量（包括过境）为30.2亿m3，径流深年平均为820mm，径流系数为0.51。石窟河多年平均年降水量1600mm，平均年径流量为59.9×108m3，最高洪水位105.01m，（珠江基面）（1983年6月16日），流量3620m3/s，为50年一遇，最枯流量3.066m3/s（1963年6月7日）。 蕉华工业园范围内地下水主要赋存于砾质粘性土中，地下水位标高在-2.00m～-2.50m，地下水类型属孔隙潜水，弱透水层中的地下水。本区地下水对砼结构无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 5、自然资源 梅州市已发现的矿产有48种，530多处矿床（点）。金属类有铁、锰、铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼、银、锑、钒、钛、钴、稀土氧化物等，非金属类有煤、石灰石、瓷土、石膏、大理石、钾长石等。其中煤储量2.7亿吨，占全省第二位；铁、锰储量分别占全省的20%和30%。石灰石、瓷土分布广、储量丰富。 梅州市水资源比较丰富，而且还有相当大数量的过境水。境内多年平均降雨总量250.3亿立方米，多年平均径流量128.7亿立方米，产水量（包括本市产水量和过境水量）259.7亿立方米，其中过境水量131亿立方米。全市人均水量2718立方米，平均每亩耕地水量6363立方米。境内水力资源理论发电量120.65万千瓦时，境内温泉多、水温高、水量大，如丰顺汤坑邓屋温泉，水温高80—90℃，流量达4459公升/秒。 梅州市山地众多，野生动物种类繁多，经济价值较大的主要兽类和鸟类有200多种，两栖、爬行类动物有100种以上。 梅州市境内有2000多种高等植物，经考察采集和记载的就有1084种，隶属于182个科、598属。其中蕨类植物19科、29属、41种；果子植物7科、11属、14种；双子叶植物134科、471属、908种；单子叶植物22科、87属、121种。按树种分类有：材用植物，药用植物，油脂植物，芳香植物，纤维植物，淀粉植物，果类植物，蜜源植物，鞣料植物，还有属于花卉、观赏和庭园绿化类的野生植物。 梅州市山清水秀，气候宜人，旅游资源丰富。境内有不少名山古寺，文物古迹，名人故居，温泉瀑布，秀丽湖山。改革开放以来，海内外热心人士又捐建一批亭台楼榭，修葺许多名寺古迹，增添食宿游乐设施。境内主要旅游区（点）有：千年古刹阴那山灵光寺，叶剑英元帅故居、纪念馆，清末爱国诗人、政治家黄遵宪故居人境庐，千佛塔，泮坑瀑布，梅县雁鸣湖、雁南飞旅游度假村、阴那山天文科普园、松源王寿山，兴宁合水湖山、神光山，五华益塘水库、热矿泥山庄，平远南台山、五指石，蕉岭长潭胜景、丘逢甲故居、释迦文化中心，大埔丰溪自然保护区，丰顺汤坑温泉、龙归寨飞瀑、龙鲸河漂流等等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划 梅州市位于广东省东北部， 地理位置坐标为北纬23°23′～24°56′，东经115°18′～116°56′之间。地处闽、粤、赣三省交界处。辖梅江区、梅县区、平远县、 蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县，代管兴宁市。总面积15876.06平方公里。据抽样调查推算，全市人口出生率为13.47%，死亡率为7.17%，自然增长率为6.30%。2014年末常住人口432.33万人，其中城镇人口202.76万人，城镇人口占常住人口的比重为46.90%。全市人口出生率为13.28‰，死亡率为5.84‰，自然增长率为7.44‰。年末户籍人口为528.64万人，其中非农人口126.41万人。 梅州市蕉华管理区成立于1993年，是梅州市为扶持广东省蕉岭华侨农场经济发展而设立的赋予部分县级行政管理职能的行政区，辖区面积为华侨农场全部26.04km2区域（2008年根据相关规划，梅州市蕉华管理区规划建设为梅州蕉华生态工业新城）；2003年，梅州市政府同意在蕉华管理区内设立市级广东梅州蕉华工业园区，2006年，该工业园区升级为省级开发区；2015年，经广东省人民政府同意，在蕉华工业园区内规划建设梅州蕉华产业转移工业园，纳入省产业转移园管理。 目前，梅州市蕉华管理区，广东省蕉岭华侨农场，广东梅州蕉华工业园区，梅州蕉华产业转移工业园实行四块牌子一套班子的行政管理体制。梅州蕉华管理区现有土地面积为26.04平方公里，人口8133人，其中归侨1千多人。 二、经济概况 2016年，梅州全市生产总值1045.56亿元、首次突破千亿元，固定资产投资650.36亿元，一般公共预算收入实现105.46亿元，分别比2011年增长54.9%、227.5%、124.9%，年均分别增长9.2%、26.8%、17.6%。工业加速发展，大力实施产业振兴三年行动计划，规划建设广东梅兴华丰产业集聚带，并上升为省级重大区域发展平台。全市新增省级园区4个，9个产业园（集聚地）均享受省产业转移政策。 2016年，全市规模以上工业增加值224.21亿元，年均增长10.3%；全市产业园区（集聚地）工业增加值比上年增长20.8%；技改投资完成75.87亿元，年均增长20.5%，总投资12.7亿元的“双喜•五叶神”专用生产线正式投产。县域经济实力明显增强，县域规模以上工业增加值实现157.85亿元，年均增长14.9%。深入实施乡贤回归投资兴业工程，五年累计引进亿元以上项目814个。现代服务业蓬勃发展，文化旅游、电子商务、现代金融等发展态势良好。2016年，第三产业比重超过44.2%，年均提升0.86个百分点；社会消费品零售总额619.77亿元、外贸进出口总额23.49亿美元，年均分别增长10.7%和11.5%。规划建设梅江韩江绿色健康文化旅游产业带，新增3A以上景区22个、四星以上酒店26家，建成20个海内外旅游推广中心，全市旅游接待人数、总收入年均增长27.9%和28.1%。新建10个电商产业园，快递网点实现镇（街）全覆盖。率先在全省建成金融生态市，新增2家上市企业和19家新三板挂牌企业，梅州客商银行成为粤东西北地区第一家获批筹建的民营银行。金融机构存、贷款余额分别比2011年增长1.9倍和2.1倍。特色高效农业成效明显，五年新建农民专业合作社3262家、富硒农业生产基地76个，新增省级农业龙头企业69家、总数居全省第一；粮食生产保持稳定，华南双季稻产量在兴宁创世界纪录；2016年，全市农业增加值211.89亿元，增长4.3%。质量强市扎实开展，产品、工程、环境质量主要指标提前达标。五年新增3个国家地理标志证明商标、6个国家地理标志保护产品。梅县获批全国客家文化生态旅游知名品牌创建示范区。 2015年蕉岭县生产总值66.84亿元，比上年增长10.1%，是2010年42.47亿元的1.57倍，年均增长11.4%；来源于蕉岭的财政总收入14.27亿元，比上年增长13.97%，是2010年5.68亿元的2.5倍，年均增长20.23%；公共财政预算收入7.06亿元，比上年增长21.1%，是2010年2.62亿元的2.69倍，年均增长21.93%；全县城镇居民人均可支配收入2.04万元，比上年增长10%，是2010年1.05万元的1.95倍，年均增长14.3%；农村居民人均可支配收入1.32万元，比上年增长11%，是2010年7008元的1.88倍，年均增长13.5%。依托“世界长寿乡”品牌，积极培育长寿健康产业，建立7大农产品生产基地、7家规模以上长寿健康食品企业，新增省级农业龙头企业5家、市级农业龙头企业11家，新培育家庭农场114家，新认证无公害农产品30个、有机农产品4个、绿色食品1个，长寿健康产业发展迈出坚实步伐。先后获得世界长寿乡、全国国土资源节约集约模范县、全国农村综合改革示范试点县、全国义务教育发展基本均衡县等荣誉称号。 梅州市蕉华管理区先后引进30多家企业入园，2013年实现工业生产总值6亿元，实现税收6000多万元。在建项目有梅州鑫塔科技有限公司、广东迈科特生物科技有限公司、梅州市客家红曲生物制品有限公司等6个，计划投资总额9.4亿元。今年1-4月我区实现工业总产值2.22亿元；规上企业工业增加值0.902亿元，比增32.65%；实现工业税收1832万元，比增31.4%；固定资产投资1.719亿元。 三、交通设施 梅州市全年完成交通基础设施建设投资72.32亿元，增长18.2%。梅大高速大麻至三河段及东延线建成通车，兴华高速公路建设顺利推进，济广高速平兴段、汕湛高速五华段实现无障碍施工，大潮(含大漳支线)、大丰华等4条拟建高速公路前期工作扎实推进。梅汕高铁前期工作基本完成，鹰梅、浦梅铁路和梅州至河源(龙川)、龙岩客专前期工作有序推进。升级改造国道、省道130.96公里和县乡公路378.6公里。完成梅县机场候机楼改造，新增4个通航点、3条航线，客流量增长62.4%。初步确定新机场场址。278宗重点水利项目建设进展顺利，启动2000公里山区中小河流综合治理工程。梅州粤海水务公司正式运营。粤电大埔电厂动工建设，韩江(高陂)水利枢纽工程、梅州(五华)抽水蓄能电站项目取得实质性进展。全面完成年度投资10.28亿元的电网项目建设。 梅州市蕉华管理区对外交通方面，现有205国道从本工业园中部贯穿而过，长深高速公路从本工业园东部边缘通过，并在该区与蕉岭县城接壤处和新铺镇各设一个出入口，其中蕉城出入口距工业园北部边缘约1公里。经高速公路北可通福建龙岩，南可连梅揭、梅河高速公路。工业园距梅州机场、火车站约50公里。综上所述，本园区具有较发达的交通运输条件，对外联系颇为便捷。内部交通方面，主要与205国道为南北骨架，以几条东西道路与205国道直接相连，其它支路交错其间，道路系统较为混乱。 梅州市蕉华管理区公共服务及市政设施方面：现有一座0.6万m3的自来水厂，园区已投入了1000多万元，按照雨污分流建成了全长约5公里的地埋式全封闭玻璃钢管专用排污管道通往三类纳污水体石窟河排污口，投资300多万元建设排污专用电排站。设有邮政局、电信局，电信网络已通达全区每一角落，移动、联通等移动通信记号已覆盖全区，安装电讯业务方便快捷，已实现宽带接入国际互联网、开通DDN、传真等各种多媒体数据增值业务。 四、梅州市蕉华管理区规划概述 （1）发展目标与功能定位 ①发展目标 未来蕉华管理区将发展成为：梅州区域性中心城市的北翼极核，成为以环保型加工制造企业为主体、以生态休闲旅游为特色、内需导向集群生长、辐射粤赣闽边区的绿色现代化生态新城。 ②产业选择 蕉华产业转移工业园的产业选择一方面来自外力的支持，另一方面则来自于自身的发展基础。在两者当中，来自外力的产业选择是主导因素。蕉华产业转移工业园作为梅州市域北部以及梅州连接赣、闽两省重要交通干线上的重要节点，必然成为三省边区区域合作的战略空间平台。由于我省的经济发展水平高于周边地区，蕉华产业转移工业园参与区域合作的格局将是：以赣闽边区作为蕉华制造业的原料供应地和产品市场腹地。因此，蕉华产业转移工业园把有基础的、符合区域需求的食品及医药制造、机械制造、电子信息电气制造和新型建材作为主导产业。 （2）空间布局规划 ①功能结构 根据空间策略安排，根据用地条件的综合评价，结合不同产业的用地要求，进行产业、功能与用地适宜性的空间匹配，并进行结构性的空间抽象，规划形成“一心、两轴、三组团”的空间结构。 一心：公共服务中心 沿晋元大道（蕉三线）培育商业服务功能，形成以205国道与晋元大道交界处为核心，沿晋元大道东西两侧沿伸的轴带型公共服务中心。 两轴：205国道发展轴、晋元大道发展轴 按照“交通引导、线性开发”的空间策略，以205国道、晋元大道为发展轴，串接、组织生态工业新城内的各项功能，在减少开发成本的同时，形成串接各项生产功能的205国道产业发展轴和串接各项公共服务功能的晋元大道服务配套轴。 三组团：三个功能组团 北部轻工业组团形成以电子信息、电器机械、轻工纺织等环境污染程度较低、产业生产技术水平相对较高的加工工业型、集约紧凑发展的集群式生态工业组团。 中部综合服务组团以公共服务中心为核心，沿晋元大道向两侧扩展，形成包括公共服务、城镇居民居住、产业配套等功能在内的服务居住组团。 南部大项目储备组团由蕉华产业转移工业园沿205国道向两侧拓展形成。储备组团内部分满足土地政策的用地优先开发。 ②用地布局 根据生态安全条件下的用地供给可能，规划安排城市建设用地627.04公顷，占规划总用地面积的23.81％。确保绝大多数的生态保育用地仍然保留其生态属性，从整体上使生态工业新城的规划布局仍处于绿地环抱的格局之中。在城镇建设用地中，规划安排的各类绿地143.27公顷，占建设用地的比重达到22.85%，确保绿地生态要素渗入城镇功能组团，真正实现建设生态工业新城的目标。 考虑到生态工业新城的开发目标，规划提高了工业用地的用地比例（占建设用地的36.85％），集中于205国道的北部布置，以保证经济发展的需要。 五、蕉华污水处理厂概况 梅州蕉华污水处理厂位于蕉华管理区老场北部工业区，地理坐标为N 24°36′27.51″，E 116°08′32.37″，采用采用一体化改良氧化沟处理工艺及深度处理工艺进行污水处理，总设计规模为2.4万m³/d，其中一期工程设计规模0.6万m³/d，主要收集广东梅州蕉华工业园区202公顷以及蕉华管理区老场北部工业区约120公顷范围内的工业废水和生活污水。一期工程占地14亩，总投资约2755万元。蕉华工业园一期工程环境影响报告书的环评批复详见附件7。 蕉华污水处理厂服务范围内的生产废水和生活污水经有效收集（其中，涉及重金属排放企业的废水须专管接入污水处理厂），进入污水处理系统，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后，通过污水管网排入石窟河。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、建设项目环境功能区区划分类表 表6 项目所在地环境功能属性 编号 功能区分类 功能区类别 1 地表水环境 Ⅲ类水体 石窟河，蕉城镇至蕉岭新铺镇河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号水处），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 2 大气环境 二类区 属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 3 声环境 3类区 属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 否 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（属于蕉华污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 二、水环境质量现状 纳污水体石窟河，执行地表水环境质量Ⅲ类水标准。 根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），环境现状调查与评价中提到充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论。 本项目引用深圳市高迪科技有限公司于2016年10月14日在石窟河新埔大桥断面进行监测的监测数据项目进行水环境质量现状分析。 项目引用监测报告具有以下特征：①评价范围内；②区域污染结构于2016年10月至今未发生重大改变；③近三年；④大致满足布点位置要求；另外项目环境质量现状未出现显著变化，因此项目所引用的监测数据符合《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）要求，有效、可行。 监测结果及统计见表7。 表7 地表水水质监测统计结果单位：mg/L（pH、水温除外） 项目名称 监测结果 评价标准 达标情况 样品状态及特征 无色、无味、无浮油 — — pH值（无量纲） 6.96 6 ~9 达标 溶解氧 6.24 ≥5 达标 化学需氧量 10 ≤20 达标 五日生化需氧量 1.6 ≤4 达标 氨氮 0.366 ≤1.0 达标 总磷(以P计) 0.09 ≤0.2 达标 LAS 0.05L ≤0.2 达标 悬浮物 13 — —— 粪大肠菌群 1.48×103 ≤10000 达标 备注：1、样品采集后经固定、密封、避光、冷藏处理；2、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限。 从监测的地表水质量指标来看，各项指标都达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、环境空气质量现状 本项目所在区域为环境空气质量二类区，大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本项目引用深圳市高迪科技有限公司于2016年10月14日在梅州市奋进电威电子科技有限公司所在地（项目东北面约330m处）进行空气质量监测的数据，根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），引用数据有效、可行。监测结果及统计见表8。 表8 环境空气质量现状监测统计结果 监测点位 监测时间 监测项目及监测结果（单位：mg/m3） SO2 NO2 PM10 小时平均值 24小时平均值 梅州市奋进电威电子科技有限公司所在地 02:00-03:00 0.011 0.032 0.058 08:00-09:00 0.016 0.037 14:00-15:00 0.031 0.052 20:00-21:00 0.019 0.040 标准限值（mg/m3） 0.50 0.20 0.15 由上表可看出，SO2、NO2、PM10评价因子均低于环境空气质量标准限值。说明项目所在区域环境空气能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 四、声环境质量现状 本项目所在地属于工业工地，周边均为工业企业，属于3类区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。为了解项目周围声环境现状，本项目委托深圳市安康监测科技有限公司于2017年7月27日在项目所在地四周对项目声环境现状进行了监测。监测结果见表9。 表9 项目噪声监测结果 单位：dB（A） 项目 位置 昼间 夜间 N1 项目南面边界外1m处 52.9 43.0 N2 项目东面边界外1m处 53.3 42.3 N3 项目西面边界外1m处 53.5 42.8 N4 项目北面边界外1m处 53.0 43.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 ≤65 ≤55 监测结果表明，项目边界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 1、水环境保护目标 本项目纳污水体是石窟河，执行（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，控制主要水污染物的排放，保护周围水环境质量符合功能区标准要求，不受明显影响。 2、环境空气保护目标 大气污染物能做到达标排放，并有效控制NOx、SO2、PM10等主要大气污染物的排放，使建设项目拟建址所在地区及周边近距离内环境质量敏感点的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 3、声环境保护目标 保护厂址周边声环境，使其环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境保护目标 保护工厂周围的生态环境，搞好厂区绿化，不因本项目的建设而受影响。 5、项目周围敏感点情况 租赁现有空置厂房进行生产，根据对本项目所在地的实地踏勘，在周边内没有名胜古迹等重要环境敏感点。建设项目区域主要环境敏感点及其保护目标见下表。 表10 环境敏感目标情况表 环境 要素 敏感目标 方位及距厂界最近距离 规模 保护级别 环境 空气 工交 东南面80米 约120人 大气二级 老场 西南面450米 约300人 大气二级 新七队 东面370米 约350人 大气二级 高一、二 西南面350米 约58人 大气二级 新场 西南面620米 约250人 大气二级 老福田村 西北面350米 约190人 大气二级 洋蛟湖 南面620米 约125人 大气二级 福北村 项目西北面580米 约600人 大气二级 招福村 项目西南面1100米 约500人 大气二级 地表水 石窟河 项目西面1300米 — 地表水Ⅲ类 噪声 工交 东南面80米 约120人 噪声2类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境质量标准 石窟河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表11 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH除外） 污染物 水温(℃) pH NH3-N CODcr BOD5 DO 总磷 SS* 石油类 Ⅲ类水 -- 6~9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≥5 ≤0.2 ≤30 ≤0.05 注：*地表水的悬浮物参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 2、大气环境质量标准 项目属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。 表12 《环境空气质量标准》（单位：µg/m3） 污染物 GB3095-2012二级标准 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 3、声环境质量标准 属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准级别 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 项目排放废水仅为生活污水经化粪池处理后达到蕉华污水处理厂进水水质要求后，排入污水管网进入蕉华污水处理厂，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值，标准值见下表： 表14 项目废（污）水排放标准 （单位：mg/L，pH除外） 项目 蕉华污水处理厂进水水质要求 园区污水系统执行的水污染物排放标准 pH 6～9 6.0～9.0 CODCr 250 40 BOD5 120 20 SS 150 20 氨氮 20 8（15）* 总磷 5.0 1 动植物油 —— 3 2、大气污染物排放标准： 项目营运期生产过程产生的粉尘无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值，VOCs无组织参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，详见表15。 表15 废气污染物执行标准 污染物 执行标准 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 (DB44/27-2001) 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 （DB44/27-2001） 周界外浓度最高点 4.0 3、声环境排放标准 项目设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 表16 营运期项目噪声排放标准 标准级别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 65dB(A) 55dB(A) 4、固体废物环境标准 一般执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单； |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目生活污水经化粪池预处理达到蕉华污水处理厂进水水质要求后排入蕉华污水处理厂，废水排放量为229.5m3/a，CODcr排放总量为0.0459t/a，NH3-N总量为0.0046t/a，总量控制指标纳入蕉华工业园污水处理厂管理，不再另行分配总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、生产工艺流程 Ａ组分： 二氧化硅 环氧树脂 搅拌分散 脱泡 灌装 苯甲醇 Ｂ组分： 二氧化硅 固化剂 搅拌分散 脱泡 灌装 珠光粉，苯甲醇 本项目主要产品为瓷砖美缝剂，主要工艺流程为： 瓷砖美缝剂分为Ａ组分(200mL)与Ｂ组分(200mL) Ａ组分主要成分为环氧树脂，生产过程中首先将环氧树脂倒入高速分散机中，然后加入珠光粉，密闭高速分散机后进行高速搅拌分散，待混合均匀后利用真空机抽空脱泡，脱泡后的产品即可进行灌装，成为成品。 Ｂ组分主要成分为固化剂，生产过程中首先将固化剂倒入高速分散机内，再加入苯甲醇进行搅拌，待混合均匀后利用真空机抽空脱泡，脱泡后的产品发即可进行灌装，成为成品。 灌装工序采用的是美缝剂专用膏体灌装机，采用压缩空气控制驱动，机型小巧，操作简单，分别灌装A、B组分膏体。具体流程为：上料——放瓶——气动灌装——取瓶。 灌装好后的美缝剂瓶采用自粘标签进行贴标签，然后包装入库。

主要污染工序 一、施工期主要污染源： 项目租赁现有厂房进行生产活动，不存在施工期的环境影响。 二、运营期污染工序 1、废水 （1）生产废水 本项目生产过程无需用水，且在生产过程中使用固定的设备制作固定颜色，因此无需对设备进行清洗，故无生产废水产生。 （2）生活污水 本项目的生活污水产生于员工的日常办公过程，本项目拟定员18人，均不在厂内食宿。项目生活用水、排水情况见下表。 表17 项目生活用水、排水情况一览表 序号 来源 规模 计算系数* 用水量（m3/d） 排放系数 排水量（m3/d） 1 工作人员 18人 0.05m3/人·d 0.9 0.85 0.765 *计算系数根据《广东省用水定额》（DB 44/ T 1461-2014）的相关数据。 本项目年工作300天，用水量为270t/a，排水量为229.5t/a。项目排放的污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。参考同类型项目，预计本项目生活污水污染物产生浓度及产生量见下表。 表18 污水主要污染物负荷一览表 污水量 污染 因子 污染物产生量 污染物排放量 标准限值（mg/L） 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度 （mg/L） 排放量（t/a） 229.5t/a CODCr 250 0.0574 200 0.0459 250 BOD5 120 0.0275 100 0.0230 120 NH3-N 20 0.0046 20 0.0046 20 SS 150 0.0344 100 0.0230 150 动植物油 20 0.0046 20 0.0046 —— 2、废气 本项目生产过程中废气污染源主要为原辅材料混合高速分散搅拌过程产生的粉尘以及高速分散搅拌和灌装过程产生的有机废气。 （1）粉尘 项目运营过程中原辅材料在混合以及高速分散搅拌过程中会产生粉尘，根据其产生量类比平湖市瑞特建材科技有限公司年产瓷砖美缝剂250吨建设项目（该项目美缝剂生产工艺、原辅材料及设备等均与本企业一致，本项目折合产品重量为48万吨/a），粉尘产生量约为3kg/t（原料），根据建设单位提供资料，项目所用粉状原辅材料约为3.7t/a，则项目粉尘产生量约为11.1kg/a。由此可见，项目运营期粉尘产生量少，且由于项目使用的高速分散机为全封闭式设备，大部分粉尘将以沉降形式继续存在于高速分散机中，并被产品带走，仅有少量外溢，约10%即1.11kg/a外溢。 （2）挥发性有机废气 本项目高速分散搅拌以及灌装过程中产生少量的挥发性有机废气以VOCs计。由于本项目高速分散及灌装过程无需加热，在常温下进行，低于各组分的热分解温度，故生产过程中仅有极少量VOCs，根据平湖市瑞特建材科技有限公司年产瓷砖美缝剂250吨建设项目类比分析，其挥发量约为0.3kg/t（原料）。根据企业提供资料，本项目液体原材料（环氧树脂、固化剂及助剂）使用量约为44.94t/a，故挥发性有机废气产生量为13.48kg/a，其主要污染因子为VOCs，产生量小，以无组织形式排放。 3、噪声 本项目主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为 70～85dB（A）。 表19 主要生产设备噪声源强 序号 设备名称 噪声级dB(A) 1 高速分散机 70~80 2 空压机 75~85 3 灌装机 70~85 4、固体废物 项目生产过程产生的固体废物主要是一般工业固体废物和员工生活垃圾。 一般工业固体废物：本项目运营期产生的固体废物主要是废包装桶和废包装材料，均不属于危废。废包装桶年产生量为2.8t/a，废包装材料1.2t/a。 项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，项目年运行300天，则本项目生活垃圾产生量为2.7t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 高速分散搅拌 | 粉尘 | 11.1kg/a | 1.11kg/a |
|  |  | 高速分散搅拌、灌装 | VOCs | 13.48kg/a | 13.48kg/a |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 229.5t/a | 229.5t/a |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L | 0.0574 t/a | 200 mg/L | 0.0459 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.0275 t/a | 100 mg/L | 0.0230 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/L | 0.0046 t/a | 20 mg/L | 0.0046 t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 0.0344 t/a | 100 mg/L | 0.0230 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0046 t/a | 20 mg/L | 0.0046 t/a |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 2.7t/a |
|  |  | 工业固体废物 | 废包装桶 | 2.8t/a | 2.8t/a |
|  |  |  | 废包装材料 | 1.2t/a | 1.2t/a |
| 噪 声 | 运营期 | 主要噪声是生产设备运行产生的机械噪声，噪声源强约70~85dB（A）。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于梅州市蕉华工业园北区，周边分布有入园企业，园区植被以人工植被为主，生态环境较好，本项目建成投产后污染物经妥善处理后，均能够达标排放，不会对周围生态环境产生明显影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析: 项目系租赁梅州新汇金包装材料有限公司空置生产厂房现有空置厂房进行生产，施工期的环境影响分析略。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，产生的废水主要是生活污水，项目劳动定员18人，生活污水产生量229.5t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N等。项目生活污水经化粪池处理达到蕉华污水处理厂进水水质要求后，经污水管网进入蕉华污水处理厂，处理达标后排入石窟河，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值，对周围水体环境影响不大。 项目所在区域属于蕉华污水处理厂纳污范围，梅州蕉华污水处理厂工程位于蕉华管理区老场北部工业区，采用采用一体化改良氧化沟处理工艺及深度处理工艺进行污水处理，总设计处理规模为2.4万m³/d，一期设计处理规模为0.6万m³/d。 根据梅州蕉华工业园管委会提供的资料，至2016年10月，蕉华污水处理厂土建一期工程已基本完成；园区南部污水管网于2016年10月已进行路线勘察、可研论证和施工设计工作，完成了南部管网部分环评报告表；北部污水管网已于2010年前建成，并于2016年10月中旬开始动工建设联通。根据现场调查，污水处理厂目前处于试运行阶段，项目所在区域污水管网已联通（详见附图8）。 项目产生污水量仅为0.765t/d，仅占园区污水处理厂一期工程的0.013%，且项目所排放的污水满足其进水水质要求，因此不会对该污水处理厂造成水质水量的冲击。园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者后排入石窟河。由此可见，项目产生的污水经园区污水处理厂处理后，CODCr、BOD5等有机污染物降解明显，不会对石窟河水体环境质量产生明显的影响。 综上所述，项目生活污水纳入园区污水处理厂管理，不会对周围环境产生直接影响。 2、环境空气影响分析 本项目生产过程中废气污染源主要为原辅材料混合高速分散搅拌过程产生的粉尘以及高速分散搅拌和灌装过程产生的有机废气。 （1）粉尘 项目运营过程中原辅材料在混合以及高速分散搅拌过程中会产生粉尘，其产生量类比其他同类型企业，粉尘产生量约为3kg/t（原料），根据建设单位提供资料，项目所用粉状原辅材料约为3.7t/a，则项目粉尘产生量约为11.1kg/a。由此可见，项目运营期粉尘产生量少，且由于项目使用的高速分散机为全封闭式设备，大部分粉尘将以沉降形式继续存在于高速分散机中，并被产品带走，仅有少量外溢，约10%即1.11kg/a外溢，不会对周围环境产生明显影响，但为减轻粉尘对工作人员的影响，要求业主为其配备相应的口罩等防护设备，同时，加强车间内通风，通过采取以上措施，项目粉尘废气不会对周围人群产生明显影响。 （2）挥发性有机废气 本项目高速分散搅拌以及灌装过程中产生少量的挥发性有机废气以VOCs计。由于本项目高速分散及灌装过程无需加热，在常温下进行，低于各组分的热分解温度，故生产过程中仅有极少量VOCs，根据同类型企业类比分析，其挥发量约为0.3kg/t（原料）。根据企业提供资料，本项目液体原材料（环氧树脂、固化剂及助剂）使用量约为44.94t/a，其主要污染因子为VOCs，产生量小，以无组织形式排放，不会对周围环境产生明显影响。 3、噪声影响分析 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强为70～85dB（A）。 建设单位应合理安排厂区平面布置；针对高噪声设备采取隔音、吸音、减震处理；对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声，通过采取以上措施，机械噪声经过墙壁隔音、绿化吸音，可以确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A)，不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析 项目生产过程产生的固体废物主要是一般工业固体废物和员工生活垃圾。 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要是废包装桶和废包装材料。废包装桶年产生量为。2.8t/a，这些废包装桶均可以回收再利用，因此全部交由生产单位回收再利用，不外排，不会对周围环境产生直接影响。废包装材料产生量为1.2t/a，交由物资部门回收综合利用。 项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量为2.7t/a，统一收集后交由园区环卫部门统一清运，不会对周围环境产生直接影响。 三、项目可行性性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中“C2645密封用填料及类似品制造”。经检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于上述目录中所限制、禁止及淘汰项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 对照《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）、国家颁布的《工商领域禁止制止重复建设目录》，本项目不使用淘汰落后的工艺和设备，生产设备和生产技术均符合产业政策要求。 （2）与城市规划相符性分析 项目选址于梅州市蕉华工业园，为工业用地，项目用地范围不属于基本农田保护区、自然保护区、水源保护区等特殊保护区范围内，符合城镇规划和环境规划要求。 （3）与环境功能区划相符性分析 项目所处区域环境空气质量功能区划类别为二类功能区，不属于空气质量一类功能区；噪声功能区划类别为3类功能区，不属于声环境1类区；石窟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目生产过程中产生的废水、噪声、固废经建设单位采取有效的污染防治措施后对周围环境影响较小。 （4）广东省环保规划相符性分析 项目周围没有风景名胜区，对照《广东省环境保护规划》项目建设不涉及生态严控区，主要占用集约利用区土地，符合规划要求，由于项目厂址与生态严控区之间存在一定距离，项目营运过程产生的污染物受山林及其他建筑的隔挡及距离的衰减作用，本项目建设对生态严控区影响较小。 （5）项目选址合理性分析 本项目位于梅州市蕉岭县蕉华工业园北部园区，选址地势平坦，交通便利，用电方便，有利于原料的运输和产品的输出，项目所在地东面相距约80m处为205国道，周边相邻为东霖科技园及蕉华工业园其他企业。该选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。因此，本项目在确保各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，故项目选址是合理、合法的。 （6）与工业园区规划相符性 根据广东省环境保护局文件《关于广东梅州蕉华工业园区环境影响报告书的审查意见》（粤环审[2009]437号）及《关于印发广东梅州蕉华工业园区主导产业定位和准入条件的通知》（梅市府办〔2009〕92号）文件规定，蕉华工业园的主导产业定位为：食品加工及医药制造业，电子信息、电气制造业，铜材、铜制品加工业，机械制造业，建材业。限制进园产业包括低档纸及纸板、粗铜冶炼、普通化工、稀土原矿浸池工艺、磁性材料、小型木材加工、塑料制造、不锈钢表面加工生产等企业以及国家和省、市限制投资的其它产业。禁止进园产业包括水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目（含电镀、印染、鞣革、造纸、洗水、农药、化学纤维）；石油化工及炼焦等重化工、冶炼业、火力发电、废金属、纸张的二次污染转嫁工业、黑色金属冶炼放射性矿产品等企业以及国家和省、市禁止投资的其它产业。 本项目位于梅州市蕉华工业园北区，属于建材业，属于园区主导产业，属于允许类项目，因此，项目建设符合园区产业规划。 四、项目设施“三同时验收” 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。本次技改项目“三同时”验收内容见表26： 表26 本项目“三同时”竣工验收一览表 类别 污染源 环保措施 验收标准 采样口 废水 生活污水 化粪池 蕉华污水处理厂进水水质要求 厂区废水排放口 废气 粉尘 全密闭设备、加强通风、防护设备 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001无组织排放监控浓度限值 厂界 VOCs 加强通风 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）TVOC无组织排放监控浓度限值 噪声 设备噪声 合理布局；选用低噪声设备；隔声、减振、降噪处理；加强设备维护保养 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 厂界外1米 固废 生活垃圾、废包装桶、废包装材料 生活垃圾交由环卫部门处理、废包装桶由原材料供应单位回收、废包装材料由物资部门回收综合利用 生活垃圾交由环卫部门处理、废包装桶由原材料供应单位回收、废包装材料由物资部门回收综合利用

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 高速分散搅拌 | 粉尘 | 加强车间通风 配备口罩等防护设备 | 满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 高速分散搅拌、灌装 | VOCs | 加强车间通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）TVOC无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 三级化粪池 | 达标排放，不会对周围环境产生直接影响 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 办公区 | 生活垃圾 | 定点堆放、及时交园区环卫部门清运处理 | 对周围环境产生影响较小 |
|  |  | 生产区 | 废包装桶 | 由原材料供应单位回收再利用 | 不会对周围环境产生直接影响 |
|  |  |  | 废包装材料 | 由物资部门回收综合利用 |  |
| 噪 声 | 营运期 | 高速分散机、灌装机等机械设备 | 合理布局、采取隔声、减振、消声措施，加强设备的维护和管理等 | 昼间噪声65dB（A）、夜间55dB（A） |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目针对运行过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物采取相应治理措施，确保各项污染物达标排放或者妥善处置，不会对周围生态环境产生明显影响。 |

# 结论与建议

一、项目概况 梅州市金诚防水材料有限公司位于广东省梅州市蕉岭县蕉华工业园东霖科技E栋厂房（中心地理坐标为：24°36'25"N，116°08'48"E），系租赁梅州新汇金包装材料有限公司空置生产厂房开展生产。项目总投资50万元，其中环保投资5万元，计划建设年产瓷砖美缝剂12万支。 二、环境质量现状评价结论 （1）水环境质量现状：项目纳污水体水质监测数据表明，石窟河各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 （2）评价区内的环境空气质量监测结果表明，各污染物因子均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 （3）噪声环境监测表明，据监测结果可看出建设项目周围昼间与夜间等效连续声级值均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类评价标准的限值要求。 三、本项目环境影响评价结论 1、施工期环境影响 项目系租赁梅州新汇金包装材料有限公司空置生产厂房现有空置厂房进行生产，施工期的环境影响分析略。 2、营运期环境影响 （1）水环境影响评价结论 项目无生产生废水排放，生活污水排放量为0.765t/d （229.5t/a）；污水中主要污染物有CODcr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。通过化粪池处理达到蕉华污水处理厂进水水质要求后，经污水管网进入蕉华污水处理厂，处理达标后排入石窟河，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值，对周围水体环境影响不大。 （2）环境空气影响评价结论 项目运营过程中原辅材料在混合以及高速分散搅拌过程中会产生粉尘，其产生量类比其他同类型企业，粉尘产生量约为3kg/t（原料），根据建设单位提供资料，项目所用粉状原辅材料约为3.7t/a，则项目粉尘产生量约为11.1kg/a。由此可见，项目运营期粉尘产生量少，且由于项目使用的高速分散机为全封闭式设备，大部分粉尘将以沉降形式继续存在于高速分散机中，并被产品带走，仅有少量外溢，约10%即1.11kg/a外溢，但为减轻粉尘对工作人员的影响，要求业主为其配备相应的口罩等防护设备，同时，加强车间内通风，通过采取以上措施，可以确保厂界粉尘排放浓度低于广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境空气造成明显影响。 本项目高速分散搅拌以及灌装过程中产生少量的挥发性有机废气以VOCs计。由于本项目高速分散及灌装过程无需加热，在常温下进行，低于各组分的热分解温度，故生产过程中仅有极少量VOCs，根据同类型企业类比分析，其挥发量约为0.3kg/t（原料）。根据企业提供资料，本项目液体原材料（环氧树脂、固化剂及助剂）使用量约为44.94t/a，其主要污染因子为VOCs，产生量小，以无组织形式排放，通过加强车间通风后排放浓度低于广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）TVOC无组织排放监控浓度限值，对周边大气环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 项目主要噪声源为生产设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强为70～85dB（A）。 建设单位应合理安排厂区平面布置；针对高噪声设备采取隔音、吸音、减震处理；对生产设备加强日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声，通过采取以上措施，机械噪声经过墙壁隔音、绿化吸音，可以确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A)，不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废弃物影响评价结论 项目运行过程中产生的固体废弃物主要是工业固体废物、员工生活垃圾。 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要是废包装桶和废包装材料。废包装材料年产生量为2.8t/a，这些废包装桶均可以回收再利用，因此全部交由生产单位回收再利用；废包装材料产生量为1.2t/a，由物资部门回收综合利用，均不外排，不会对周围环境产生直接影响。 项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量为2.7t/a，统一收集后交由园区环卫部门统一清运，不会对周围环境产生直接影响。 （5）总量控制 项目建设完成后，项目生活污水排放量为0.765m3/d（229.5m3/a），CODcr排放总量为0.0459t/a，NH3-N总量为0.0046t/a，总量控制指标纳入蕉华工业园污水处理厂管理，不再另行分配总量指标。 四、综合结论 综上所述，本项目在项目营运期间产生的各种污染物如能按本报告提出的污染防治措施进行治理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运营管理，则该项目的建设不会对周围环境产生明显影响。从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。 建议 （1）加强设备的日常维护和管理，确保其正常运行。 （2）项目建成投产运营后，委托有资质的环境监测单位开展建设项目竣工环境保护验收。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目在蕉华管理区的位置图 附图3 大气、噪声监测位点图 附图4 地表水监测断面图 附图5 项目四至及敏感点分布图 附图6 生态严控区示意图 附图7 广东梅州蕉华工业园区区位示意图 附图8 项目污水管网分布图 附件1 项目委托书 附件2 企业营业执照 附件3 租赁合同 附件4 梅州新汇金包装材料有限公司包装板材加工项目环评批复 附件5 梅州市环境保护局关于梅州蕉华污水处理厂一期工程环境影响报告书的审批意见 附件6 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 项目在蕉华管理区的位置图

# 附图3 大气、噪声监测位点图

# 附图4  地表水监测断面图

# 附图5 项目四至及敏感点分布图

# 附图6 生态严控区示意图

# 附图7 广东梅州蕉华工业园区区位示意图

# 附图8 项目污水管网分布图

# 附件1委托书

委托书

深圳市环新环保技术有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理办法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等环保法律、法规的规定。我司现委托你单位编制《年产12万支瓷砖美缝剂项目环境影响报告表》。

我司将按环评要求提供相关背景资料，并对本报告表提供的资料的真实性负责。

梅州市金诚防水材料有限公司

2017年08月7日

# 附件2营业执照

# 附件3租赁合同

# 附件4梅州新汇金包装材料有限公司包装板材加工项目环评批复

# 附件5 梅州市环境保护局关于梅州蕉华污水处理厂一期工程环境影响报告书的审批意见

# 附件6监测报告

# Text boxes

废气

废气、噪声

成品

贴标签

废气

废气、噪声

项目所在地

图例

项目所在地

比例尺 1    1000m

项目所在地

N1

N3

N2

N4

图例

项目位置

大气监测点

噪声监测点

比例尺  1    50m

G1

图例

项目位置

地表水监测断面

比例尺  1   1公里

污水排放口

梅州蕉华污水处理厂

W1

项目所在地

汉邦实业

五山建材

顺安达

迈科特

329m

601m

450m

23m

图例

项目位置

原新汇金公司

敏感点所在区域

比例尺  1    50m

高一二

老场

工交居民区

新七队

项目所在地

图例

项目红线范围

北部已建污水网管

项目污水去向

项目与污水管网接驳口

比例尺 1   100m